## Slide 1: Architektura usługowa IMS Marek Średniawa Instytut Telekomunikacji PW
Studia Podyplomowe: Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie
Edycja 2014/2015

## Slide 2: Plan prezentacji
Wprowadzenie
Architektura IMS
Usługi, aplikacje i zastosowania
Ewolucja NGN – IMS jako wspólna arch.usługowa
Podsumowanie

## Slide 3: Wprowadzenie

## Slide 4
Ewolucja architektury usług telekomunikacyjnych
INAP, CAP, CAMEL, GSM
SIP, OSA/PARLAY,
JAIN, UMTS
IN
SCP & CSE
Switching system
software
3G, NGN, IMS
Inteligencja
wbudowana w
oprogramowanie
central końcowych
Inteligencja
w wydzielonej
platformie
usługowej
Inteligencja
współdziałających
składników
PSTN, ISDN
IP TV, RCS, APIs (BONDI, REST, … )
4G, LTE, EPC,
SDP
Konwergencja i
usługi wbudowane
w aplikacje

## Slide 5: Ewolucja podejścia do definicji, implementacji i konfiguracji usług
Prezycyzyjnie
zdefiniowany
zestaw usług
i funkcji usługowych
Otwarta
lista usług;
usługi referencyjne
Otwarta
lista usług;
usługi referencyjne
Model zamknięty
np.GSM, ISDN, PSTN
Model otwarty – ograniczony
np. IN
Model otwarty – partycypacyjny
np. Internet, Parlay, JAIN, IMS, SIP

## Slide 6: Idea IMS
Standard
Czynnik
Sprawczy
Nowych
aplikacji
Architektura
NGN
Warstwa Usługowa
Warstwa Sterowania
Warstwa Transportu
SIP
SIP
SIP
SIP
SIP
W domu
W biurze
W podróży
IMS
Sieć IP
SIP
Push-2-Talk
Push-2-View
Push-2-X
Usługi
kontekstowe
Interaktywne usługi i gry
Gry, muzyka
Picture
Messaging, MM Messaging
Głos
Wideo klipy
Sport, Wiad.
E-mail
IM
Strumieniowanie Audio, Wideo
Usługi konwergentne Bogata komunikacja
Neutralność dostępowa,
Wzbogacenie usług
Możliwość wyboru dla użytkownika i operatora

## Slide 7: Idea IMS: próba przejęcia kontroli nad usługami IP
Sterowanie
IMS
Serwer aplikacyjny
Serwer aplikacyjny
Sieć IP umożliwia swobodną komunikację między punktami końcowymi
IMS pozwala sterować usługami w sieci IP za pomocą protokołu SIP
IP
B
A
B
A

## Slide 8: IMS - sterowanie usługami IP/GPRS
Sieć pakietowa GPRS
Sieć z komutacją kanałów - GSM
IMS
Sygnalizacja SIP
Transport RTP

## Slide 9: Motywacja IMS – „bogate” usługi, np. VoIP
Sieć pakietowa
IMS
Sygnalizacja SIP
Transport RTP
Serwer IM
Serwer Obecności
Serwer obsługi
sesji/połączeń
…
Inne AS
Serwery aplikacyjne (AS)

## Slide 10: IMS – usługi multimedialne IP
Sieć IP
Dostęp
IP
Dostęp
IP
Sterowanie
sesjami
Serwer
Aplikacji
IMS
Wideo
Głos
Dane
Sesja
IMS umożliwia realizację usług multimedialnych czasu rzeczywistego po IP
  Sesje łączące media z zapewnianiem stosownej QoS i taryfikacji
  Aplikacje w terminalach i sieci mogą wykorzystywać
IMS – jako środek udostępniający możliwości i mechanizmy usługowe
  IMS nie zakłada z góry żadnych specyficznych usług

## Slide 11: IMS – wprowadzony w 3GPP UMTS Release 5
IMS - IP-based Multimedia Services
  Sieć szkieletowa IP
  Docelowo IPv6
  Usługi multimedialne IP – wykorzystanie protokołu SIP
  CAMEL faza 4
HSDPA - High Speed Downlink Packet Access
  Szybka transmisja w kierunku do użytkownika rzędu 8-10 Mbps
UTRAN – transport IP
Nowy Kodek AMR 16 kHz

## Slide 12: Normalizacja IMS w 3GPP
2000 – początek normalizacji IMS przez 3GPP
  Nacisk na mobilne multimedia
IMS sterowanie sesjami oparte protokole SIP (IETF RFC3261)
Specyfikacje 3GPP IMS i rozszerzenia protokołu SIP definiują użycie SIP w sieci telekomunikacyjnej
2002, zamrożenie pierwszej specyfikacji IMS
  3GPP UMTS Release 5
Architektura IMS [3GPP 23.002]

## Slide 13: Normalizacja 3GPP – NGN, 3G/4G i IMS
2000
2001
2002
2003
2004
ITU-T NGN FG
2005
OASIS, OMA
UMTS Release 4
UMTS Release 5
UMTS Release 6
ETSI TISPAN NGN R1
3GPP2 MMD
UMTS Release 7
2006
2007
UMTS Release 8
2008
… 2012
UMTS Rel. 9/10/11/12
2009
IMS
SAE EPC LTE
Common IMS

## Slide 14: Ewolucja UMTS

## Slide 15: Normalizacja związana z IMS
3GPP i 3GPP2
  Definicja architektury IMS
IETF
  Definicje SIP, SDP i innych protokołów
ITU
  H.248, Q.1912.SIP (współpraca SIP – ISUP)
  Adaptacja IMS w ramach projektu ITU-T NGN project (kluczowy element planowanej normy globalnej sieci NGN)
OMA (Open Mobile Alliance)
  Definicja usług dla IMS, np. IM, Push-to-Talk
ETSI TISPAN = TIPHON (VoIP) and SPAN (sieci stacjonarne)
  Adaptacja IMS jako wspólnej architektury usługowej dla sieci NGN i 3G
ATIS (Alliance for Telecom. Industry Solutions)
  Usługi end-to-end dla sieci przewodowych i bezprzewodowych
  Promowanie wykorzystania 3GPP/3GPP2 IMS

## Slide 16
Internet Engineering Task Force
  Definicje protokołów SIP, SDP, COPS, DIAMETER, MEGACO/H.248
3rd Generation Partnership Project
3rd Generation Partnership Project2 Definicja architektury usługowej IMS i Common IMS
Open Mobile Alliance
Definicje usług IMS np. Instant Messaging, Push-to-Talk
  Zakres działalności obejmuje, oprócz usług mobilnych,
  także usługi dla sieci stacjonarnej
The Parlay Group
Integralna część architektury IMS, definicja standardowych API
American National Standards Institute
T1.679 – współpraca ANSI ISUP z SIP
International Telecommunication Union
Q.1912.SIP współpraca ITU-T ISUP z SIP
Wykorzystanie H.248 do sterowania mediami
Środki realizacji
(protokoły)
Usługi
Współpraca NGN-CSN
TISPAN – ETSI body on Next Generation Network
Umowa o wykorzystaniu IMS do normalizacji uniwersalnej architektury
usługowej NGN
Alliance for Telecommunications Industry Solutions
ITU-T NGN Focus Group
Adaptacja IMS do potrzeb sieci stacjonarnej –
uniwersalna architektura usługowa NGN
Docelowa architektura
sieci NGN oparta na IMS
Architektura sieci

## Slide 17: Normalizacja IMS
Wymóg globalnego zasięgu działania
  Prawo Metcalfa: „wartość sieci jest proporcjonalna do kwadratu liczby jej użytkowników”
3GPP (3rd Generation Partnership Project)
  http://www.3gpp.org/
  TS (Technical specifications, TSpecs)
  3GPP UMTS Release 4/5/6/7/8/9/10/11/12
IETF (Internet Engineering Task Force)
  http://www.ietf.org/
  IETF Drafts, RFC

## Slide 18: Główne normy 3GPP IMS
22.228: IP multimedia subsystem; Stage 1
23.207: End-to-end QoS Concepts and Architecture
23.218: IP Multimedia (IM) session handling; IM call model
23.228: IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 2
24.228: Signalling flows for the IP multimedia call control based on SIP and SDP; Stage 3
24.229: IP Multimedia Call Control Protocol based on SIP and SDP; Stage 3
29.228: IP Multimedia (IM) Subsystem Cx Interface; Signalling flows and message contents
29.229: Cx Interface based on the Diameter protocol; Protocol details
29.328: IP Multimedia Subsystem (IMS) Sh Interface; Signalling flows and message contents
29.329: Sh interface based on the Diameter protocol; Protocol details
29.207: Policy Control over Go Interface
29.208: End-to-end Quality of Service (QoS) signalling flows
32.200: Telecommunications management; Charging management; Charging principles
32.225: Telecommunications management; Charging management; Charging data description for the IMS domain
33.203: 3G security; Access security for IP-based services
33.210: 3G security; Network Domain Security (NDS); IP network layer security

## Slide 19: Motywacja IMS i wymagania
Zaangażowane strony
  Operatorzy, użytkownicy, dostawcy treści, regulatorzy, …
Sieć całkowicie IP
  Interaktywne usługi multimedialne
  Gwarancja QoS
  Przezroczystość dostępu, mechanizmy przekazywania (handover)
  AAA – DIAMETER
  Taryfikacja i rozliczanie
Usługi i agregacja usług
  Serwery aplikacji usługodawców trzecich
  Usługi – bez specjalnego traktowania usług głosowych
  Voice (VoIP) – jako jedna z wielu usług
Bezpieczeństwo komunikacji w sieciach IP
  Sygnalizacja i media
  Sieć dostępowa i sień rdzeniowa
  Wymagania prawne – uprawniony przechwyt (lawful interception, …)

## Slide 20: Domena IP Multimedia (IM)
Realizacja usług multimedialnych
Połączenie działania domen i usług PS i CS
UMTS RNS (UTRAN)
GSM
BSS
PDN
(np. sieć IP)
PSTN
Sieć szkieletowa
Domena PS
Domena CS
ME
Home Domain
Domena IM

## Slide 21: IMS – integracja i konwergencja usług
Głos
SMS
Instant
Messaging
MMS
Pre-IMS - „wyspy usługowe”
IMS – integracja
Głos / Wideo
SMS
Instant
Messaging
MMS
Od oddzielnego używania
poszczególnych usług...
... to zintegrowanego używania usług
opartego na informacji o obecności
w grupach – społecznościach
Grupy
Obecność
PoC
TV

## Slide 22: Przykładowe usługi IMS
22
  Bogaty VoIP
  Wideotelefonia
  Dostęp do Internetu – np. integracja z FB, Google Maps
  Usługi wykorzystujące obecność i kontekst – np. aktywna książka adresowa
  Usługi Push-to media
    push-to-talk, push-to-view, push-to-video, ….
  Pogawędki (chat) i wymiana wiadomości natychmiastowych
  Wieloosobowe gry sieciowe
  Usługi PIM, wirtualne organizatory
  Multimedialne usługi konferencyjne
  Przekazywanie danych i współdzielenie treści
  …..
  „Push-to-talk”
Notes: 22

## Slide 23: Organizacje normalizujące IMS
Mobile
IP
Residential
Dostęp przewodowy do IMS
PoC
Messaging
GLMS
Multimedia
Telephony
Dostęp komórkowy do IMS
Presence
CSI
WLAN Access to IMS
VCC
Multimedia
Telephony
Multimedia
Telephony

## Slide 24: Architektura IMS

## Slide 25: Podstawy IMS (IP Multimedia Subsystem)
Co to jest IMS ?
  Podsystem multimedialny IP dla sieci mobilnej 3G
  Wspólna rama architektoniczna – architektura funkcjonalna
  Nakładkowa sieć dla istniejących domen sieci mobilnej – PS i CS
    Wsparcie dla interaktywnych usług multimedialnych IP (z QoS)
    Wymagana implementacja IPV6 (standard: IPv4 opcja)
    Protokoły sygnalizacyjne oparte na normach IETF
      SIP, Diameter, COPS
    Sieć szkieletowa i dostępowa
    Integracja z PSTN
Neutralność / uniwersalność z punktu widzenia dostępu
  bezprzewodowy (UMTS, WLAN, WiMax)
  przewodowy (ADSL, xDSL)

## Slide 26: Architektura usługowa IMS – wymagania
Rozproszona architektura usługowa
Możliwość świadczenia usług przez strony trzecie
Zintegrowane i zaawansowane usługi
  Łączenie głosu, danych i multimediów
  VoIP
  IM
  Obecność i lokalizacja
Możliwość indywidualnego profilowania usług
Zapewnienie ciągłości dla dotychczasowych usług (np. prepaid, IN)
Maksymalizacja wydajności sieci

## Slide 27: Wymagania IMS
Specyfikacja techniczna 3GPP - TS 22.228
  Wymagania, które mają być spełnione przez normy IMS 3GPP
Wymagania ogólne
  Negocjowalność QoS dla aplikacji multimedialnych IP
    Przy ustanawianiu sesji i podczas jej trwania
  End-to-end QoS dla usług głosowych
    Jakość taka sama lub lepsza niż w GSM (CS)
  Roaming
    Negocjacja QoS międzyoperatorska
    Możliwość korzystania z usług udostępnianych zarówno przez sieć macierzystą jak i obsługującą – wizytowaną
  Obowiązkowy domyślny zbiór typów obsługiwanych mediów w celu zapewnienia współdziałania
    Kodeki (audio: AMR, wideo: H.263), kompresja nagłówka
  Uniwersalność dostępu (GPRS, stacjonarny, WLAN)
  Obsługa sesyjnych aplikacji internetowych spoza 3GPP

## Slide 28: IMS - motywacja
Zamiar: konkurowanie z Internetem przez likwidację jego braków
  Zapewnienie QoS, bezpieczeństwa i mechanizmów taryfikacji
  Zintegrowane usługi multimedialne
IMS jako uniwersalna architektura usługowa
Masowe aplikacje czy uniwersalna platforma usługowa
  Kluczowy problem – elastyczne środki projektowana i udostępniania usług
  Otwartość dla niezależnych usługodawców
    kontrola udostępniania usług
  Integracja usług
  Bezproblemowy dostęp do usług – mobilny i stacjonarny
Problem: kto zapewni globalny IMS i do kogo należą klienci ?

## Slide 29
Usługi i kontrola
  sterowanie sesjami komunikacyjnymi w sieci pakietowej GPRS
  możliwość realizacji usług P2P czasu rzeczywistego
    Głos, wideo w domenie pakietowej
  skalowalna architektura sterowania usługami
    SIP
Łączenie multimediów
  wiele strumieni multimedialnych w pojedynczej lub kilku sesjach
  jednoczesna obsługa głosu, wideo, danych i wymiany wiadomości
Uniwersalność dostępowa
  dostęp przewodowy i bezprzewodowy
  dostęp stacjonarny i mobilny
Co daje IMS ?

## Slide 30: 3GPP IP Multimedia Subsystem - IMS
IMS zdefiniowany przez 3GPP jako część UMTS Release 5 / IMT2000
  Wprowadzono rozszerzenia w Release 6 w celu pragmatycznej adaptacji do wymagań istniejących sieci - IPv4 !
ETSI TISPAN definiuje SDP dla NGN dla wszystkich sieci wykorzystujących sieci IP
OMA (Open Mobile Alliance) definiuje usługi i mechanizmy usługowe (enablers) IMS
IMS stanowi sieć nakładkową nad sieciami GPRS i udostępnia uniwersalne środowisko usługowe IP dla mobilnych usług multimedialnych
  VoIP, wideotelefonia, wideokonferencje, mobilne treści multimedialne
IMS – oparty na rodzinie protokołów IP
  SIP (Session Initiation Protocol) do sterowania sesjami
  Diameter dla AAA (Authentication, Authorisation & Accounting)
  Inne: SDP, RTP, RTCP, MEGACO/H.248, …

## Slide 31: Od IETF SIP ….
Żądanie
Serwer SIP
Klient SIP
Sieć szkieletowa IP
Odpowiedź
DNS
Serwer SIP
Klient SIP
Klient SIP
Klient SIP
Notes: Rely on transport/application separation and on end to end principle.
Utilize existing internet services.
- transport/routing
- @ resolution
- ENUM
Allow development and deployment of new applications.

## Slide 32: … do 3GPP SIP
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
Serwer aplikacji
DNS
SLF
DNS
HSS
Sieć szkieletowa IP
Notes: Control is added to SIP by fixing the path of the messages ( P-CSCF, S-CSCF)
New functions added to the protocol: network initiated release, loose routing, new information element, mandatory security features …

## Slide 33: Architektura sieci UMTS
Sieć sygnalizacyjna tradycyjnej sieci mobilnej
Aplikacje
i usługi
SCP
S-CSCF
I-CSCF
GGSN
SGSN
BGCF
MGCF
R-SGW
HSS
MRF
UTRAN
GERAN
UE
UE
Iu-ps
Iu-ps
Um
Um
Cx
Gc
Gn
Mm
Gr
CAP (CAMEL)
Mh
EIR
Gf
Sieci PSTN/
zewnętrzne
MGW
T-SGW
Mc
Zewnętrzne sieci IP i inne sieci IMS
Go
P-CSCF
BGCF
Mk
Mj
Mg
Mi
Mw
Mw
Mr
Mm
Cx
Gi
Gi
Mw
P/I/S-CSCF
Sc
Ms

## Slide 34: SIP w IMS
Obowiązkowo P-CSCF jako pierwszy punkt kontaktu
Mechanizm rozłączenia połączenia inicjowanego przez sieć (np. ze względu na brak zasięgu lub z przyczyn administracyjnych)
  Węzły Proxy mogą wysyłać wiadomość BYE
Sterowanie typami mediów przez sieć
  P/S-CSCF sprawdza opis mediów (SDP) w treści wiadomości SIP
  Jeśli opis sesji w SDP zawiera nieprawidłowe parametry (np. nieobsługiwane kodeki), to P/S-CSCF odrzuca żądanie SIP wysyłając odpowiedź „488 - not acceptable here”, która zawiera opis w SDP parametrów akceptowanych przez sieć
Przesłanianie sieci
  Szyfrowanie nagłówków Route i Via

## Slide 35: SIP w IMS
Dodatkowe nagłówki
  P-Headers używane do przekazywania informacji nie objętych normą SIPową RFC 3261
  PATH i Service-Route
Rozszerzenia do niektórych nagłówków
  WWW-Authenticate i Authorize
  VIA, Route ..
Wymuszenie określonych ścieżek wiadomości sygnalizacyjnych
  np. P-CSCF → S-CSCF → I-CSCF → S-CSCF → P-CSCF)
XML do transportu informacji z HSS do komponentów SIP elements (usługi alarmowe)
Określanie limitów czasów oczekiwania (timer) (żądanie retransmisji)
Intensywne wykorzystanie niektórych rozszerzeń SIP and SDP (PRACK, UPDATE, qos, mechanizm oferta-odpowiedź ...)

## Slide 36: Rozszerzenia związane z rutingiem dla usług
P-CSCF i S-CSCF mają kluczowe znaczenie dla UA
  Wiadomości sygnalizacyjne związane z połączeniem/sesją muszą przez oba elementy przechodzić aby zapewnić dostępność wszystkich usług
P-CSCF skonfigurowany jako wyjściowy (outbound) serwer proxy
  Adres uzyskiwany podczas inicjalizacji warstwy łącza danych
Zapisanie łańcucha serwerów proxy do przejścia podczas rejestracji
  Rozszerzenie SIP pozwalające zapisać listę serwerów proxy na trasie sygnal.
  Nagłówek Path:
  Wykorzystywane łącznie z swobodnym rutingiem źródłowym z S-CSCF do UA
Informacja o przydzielonym S-CSCF w odpowiedzi na REGISTER
  Rozszerzenie SIP związane z rutingiem sygnalizacji dla usług
  Nagłówek Service-Route:
  Wykorzystywane łącznie z swobodnym rutingiem źródłowym (wg RFC 3261)

## Slide 37: SIP w IMS
Dodatkowa informacja sygnalizacyjna (nagłówki SIP)
  Cell-ID
  Mobile Network/Country Code
  Charging-ID
  P-header
Kompresja
  Kompresja wiadomości SIP obowiązkowa – interfejs radiowy- rzadki zasób
  Kompresja / dekompresja wiadomości SIP wykonywana przez UE i P-CSCF
Uwierzytelnienie i ochrona integralności
  S-CSCF realizuje uwierzytelnienie za pomocą procedury AKA
  P-CSCF sprawdza integralność wiadomości odebranych przez interfejs radiowy via IPsec ESP

## Slide 38: SIP w IMS
Oryginalna specyfikacja SIP (IETF) została zmodyfikowana na potrzeby IMS przez 3GPP za pomocą rozszerzeń (ang. extensions) – 3GPP TS 24.229
  SigComp (RFC 3320)
  P-Headers (RFC 3455, 3325) – nagłówki informujące o sieci dostępowej, sieci wizytowanej, identyfikacja dzwoniącego
  Security Agreement (RFC 3329) – sposób negocjowania możliwości w zakresie stosowania zabezpieczeń pomiędzy wieloma end-points
  IMS resource reservation (RFC 3312) – określa sposób rezerwacji zasobów dla połączeń telefonicznych/sesji danych
  Reg-event (RFC 3680) – wykorzystywane przez P-CSCF do sprawdzania statusu rejestracji terminala, wbudowana obsługa IPSec
wymuszone kierowanie sygnalizacji SIP w architekturze IMS

## Slide 39: Architektura 3GPP IMS
sterowanie
transport
Sieć wizytowana
przez ab. wywołującego
Sieć macierzysta ab.wywołującego
UE
P-CSCF
HSS
S-CSCF
BGCF
MGCF
MGW
PSTN
H.248
SIP
SIP
SIP
SIP
ISUP/IP
AS
Diameter
Sieć
Szkieletowa IP
Sieć
dostępowa
PCM
I-CSCF
P-CSCF określa system macierzysty; pośredniczy przy żądaniach
I-CSCF
Określa właściwy
Serving-CSCF
S-CSCF
Koordynuje połaczenie i usługi dla terminala
BGCF
Określa najlepszy ruting do PSTN
HSS
Przechowuje profil i dane użytkownika (usługi, mobilność, itp..)
Serwery Aplikacji
MGCF/MGW
Sterowanie i funkcje bramy medialnej
Wszystkie usługi realizowane przez system macierzysty
usługi dodatkowe
Brama Parlay i związane z nią usługi
Feature Interaction and Service Brokering
obsługa interfejsów do portali internetowych
Diameter
SIP
Diameter
HSS – Home Subscriber Server
CSCF – Call Session Control Function
BGCF – Breakout Gateway Control Function
MGCF – Media Gateway Control Function
VoIP – RTP – transport strumienia mediów
Płaszczyzna usługowa
Płaszczyzna sterowania
Płaszczyzna transportowa
SGW
ISUP/MTP

## Slide 40: Architektura IMS
Nakładkowa architektura sterowania sesją i usługami nad domeną sieci pakietowej (GPRS, UMTS, WLAN, DSL, FTTx) wykorzystująca technikę IP i protokoły internetowe IETF (np. SIP, Diameter)
  Rdzeń IMS
    S-CSCF (Serving Call Session Control Function) punkt zaczepienia w sieci macierzystej
    I-CSCF (Interrogating Call Session Control Function) – ukrywanie topologii sieci
    P-CSCF Proxy Call Session Control Function) – pierwszy punkt kontaktu z IMS
    MRF (Media Resource Functions) – serwer mediów
    PDF (Policy Decision Function) – sterowanie QoS z egzekwowaniem polityk (COPS)
    BGCF (Break Gateway Control Functions) – wybór bramy do świata PSTN/ISDN
    Jedna lub więcej bram PSTN/ISDN, każda zdekomponowana na SGW (Signaling Gateway ), MGCF (Media Gateway Control Function) i MGW (Media Gateway)
  Płaszczyzna aplikacyjna IMS
    AS (Application Server) - serwery aplikacji– platforma usług i aplikacji
    HSS (Home Subscriber Servers) - baza danych z profilami abonentów i AS

## Slide 41: Protokoły w IMS
Sterowanie sesją
  Bearer Independent Call Control (BICC)
  H.323
  SIP (Session Initiation Protocol, RFC 3261):
Funkcje AAA
  Diameter (RFC 3588)
    Rozwinięcie RADIUS
Inne protokoły
  COPS (Common Open Policy Service, RFC 2748)
  H.248/MEGACO i związane:
    wykorzystywane przez węzły sygnalizacyjne do sterowania węzłami w płaszczyźnie medialnej (sterownik bramy medialnej
  RTP: RFC 3550
  RTCP: RFC 3550
  RTSP: strumieniowanie mediów

## Slide 42: CSCF – charakterystyka
Typ CSCF
P-CSCF
(Proxy)
I-CSCF
(Interrogating)
S-CSCF
(Serving)
Role
Charakterystyka/Funkcje
Rejestracja
Przekazywanie wiadomości SIP register do I-CSCF na podstawie nazwy domeny macierzystej
Sterowanie sesją
Przekazywanie wiadomości SIP z UE do S-CSCF w wyniku rejestracji
Wykrywanie sesji alarmowych i wybór obsługującej S-CSCF
Uwierzytelnienie zasobów przenoszenia i zarządzanie QoS
Serwer SIP Proxy
SIP B2BUA
Serwer SIP Proxy
Agent użytkownika (UA) (register reject)
Rejestracja
Przypisanie abonenentowi S-CSCF.
Sterowanie sesją
Ruting żądań SIP z innych sieci do S-CSCF (obsługującego UE adresata sesji)
Pobieranie adresu S-CSCF z HSS
Registrar
Serwer SIP Proxy
Agent użytkownika (UA)
Rejestracja
Jako serwer Registrar, zachowywanie informacji rejestracyjnej w HSS.
Sterowanie związane/niezwiązane z sesją
Sterowanie sesją na rzecz UE.
Interakcja z platformami usługowymi
Utrzymywanie stanu sesji dla usług według wymagań operatora.

## Slide 43: Architektura IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
SIP
DIAMETER
SIP
SIP
PDF

## Slide 44: Terminal - User Equipment (UE)
Zawiera agenta użytkownika – SIP UA
Ustanawia kontekst GPRS PDP dla
  sygnalizacji (dedykowanej albo ogólnej)
  transportu mediów
Zawiera ISIM w celu umożliwienia uwierzytelnia
  Identyfikator użytkownika – prywatny i publiczny
  Adres sieci użytkownika (User Network address)
  Algorytmy zapewnienia bezpieczeństwa i klucze
  Co najmniej USIM
Korelacja sterowania sesją z rezerwacją QoS

## Slide 45: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
SIP
DIAMETER
SIP
SIP
PDF

## Slide 46: Proxy Call Session Control Function (P-CSCF)
Pierwszy punkt kontaktu dla UE (outbound proxy)
  Przekazywanie rejestracji do I-CSCF
  Przekazywanie żądań do S-CSCF (lub I-CSCF)
  Przekazywanie odpowiedzi i przychodzących żądań do UE
  Weryfikacja żądań SIP
Utrzymywanie relacji bezpieczeństwa z UE
Odpowiedzialność za kompresję wiadomości SIP
Korelacja SIP i QoS
Egzekwowanie lokalnych polityk - PDF
  Udostępnianie zasobów z płąszczyzny medialnej i zarządzanie QoS
Wspomaganie rutingu do lokalnej infrastruktury usługowej
  Obsługa połączeń alarmowych
Wykrywana za pomocą DHCP lub podczas ustanawiania GPRS PDP

## Slide 47: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
<SIP>
<DIAMETER>
<SIP>
<SIP>
PDF

## Slide 48: Interrogating CSCF (I-CSCF)
Punkt kontaktu u operatora
  Wykrywany za pomocą DNS
Przypisuje użytkownikowi S-CSCF w wyniku kontaktu z HSS
Może działać jako THIG (Topology Hiding Inter-Network Gateway)
  Zawsze na ścieżce (RR i Service-Route) każdej wiadomości opuszczającej sieć
  Szyfruje wszystkie elementy dodawane przez ukrywającą sieć w wiadomościach wychodzących
    Via:SIP/2.0/UDP icscf1_s.home1.net;lr,
    SIP/2.0/UDP Token(SIP/2.0/UDP scscf1.home1.net;lr,SIP/2.0/UDP pcscf1.home1.net;lr)@home1.net; tokenized-by=home1.net,

## Slide 49: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta
PDF

## Slide 50: Serving CSCF (S-CSCF)
Działa jako serwer Registrar
  Wiąże lokalizację użytkownika i adres SIP (Public User Identity)
Działa jako SIP proxy (przekazywanie wiadomości ..)
Przydzielany użytkownikowi podczas rejestracji
Zawsze na ścieżce wiadomości SIP użytkownika (używa Service-Route i RR)
Egzekwuje polityki usługowe w oparciu o zaabonowany profil użytkownika
Usługi rutingu SIP: DNS E.164 Number Translation (RFC 2916)
Zbiera informację o sesji w celach taryfikacyjnych
Współpracuje z platformą usługową aplikacji
Działa jako UA gdy jest to wymagane (powiadomienia o wyrejestrowaniu, ponownym uwierzytelnieniu, zakończeniu sesji)
Interfejs do HSS

## Slide 51: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta

## Slide 52: BGCF - Breakout Gateway Control Function
  Serwer SIP – ruting oparty na numeracji telefonicznej
    wykorzystanie informacji dostarczanej np. przez protokół TRIP
  Połączenia IMS – PSTN/ISDN
  Wybór sieci współpracującej
  Wybiera domenę PSTN/CS w celu przekazania połączenia
    Lokalny MGCF
    Zdalny BGCF w sieci współpracującej

## Slide 53: Media Gateway Control Function (MGCF)
Brama do sieci PSTN
  Odwzorowuje wiadomości SIP na odpowiednie sygnały PSTN i vice versa
  Ustanawia funkcje przenoszenia o odpowiedniej charakterystyce
  Możliwość transkodowania (translacja kodeków)
  Działa jako UA (rejestracja nie jest wymagana)

## Slide 54: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta
PDF

## Slide 55: MRF (Media Resource Function)
Obsługa mediów w sieci macierzystej
  Odtwarzanie zapowiedzi słownych
  Miksowanie strumieni medialnych
    Np. w scentralizowanych mostakach konferencyjnych
  Transkodowanie między różnymi typami kodeków
  zbieranie statystyk
  analizy mediów
Podział na:
  MRFC (Media Resource Function Controller): płaszczyzna sygnalizacji
  MRFP (Media Resource Function Processor): płaszczyzna mediów
Działa jako SIP UA i obsługuje interfejs SIP z S-CSCF
Lokalizacja – sieć macierzysta

## Slide 56: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta

## Slide 57: Media Resource Function (MRF)
Multimedia Resource Control Function (MRCF)
  Interpretuje informację z S-CSCF i AS
    np. rezerwacja konferencji i moderowanie z AS
  steruje MRPF
Multimedia Resource Processor Function (MRPF)
  Ustanawianie funkcji przenoszenia na podstawie żądań MRFC
  Miksowanie i dystrybucja mediów
  Strumieniowanie mediów do realizacji zapowiedzi słownych
Używa H.248 (MEGACO)
MRCF
MRPF
SIP
H.248
Media

## Slide 58: Współpraca z PSTN – brama PSTN/CS
PSTN/CS = MGCF + SGW + MGW
MGCF (Media Gateway Control Function)
  Realizuje współpracę z PSTN tzn. odwzorowanie ISUP-SIP
  Steruje działaniem bramy medialnej MGW przy konwersji mediów
  Dokonuje wyboru I-CSCF dla połączeń z PSTN
SGW (Signaling Gateway Function)
  Obsługa współpracy między siecią sygnalizacyjną SS7 i MGCF.
  Transportowanie wiadomości ISUP wewnątrz wiadomości SIP do MGCF MGCF (SIP-T lub BICC)
  ISUP/BICC/MTP – ISUP/BICC/SCTP/IP
MGW (Media Gateway)
  terminowanie strumieni medialnych z sieci pakietowej
    RTP - PCM
    Transkodowanie AMR - G.711

## Slide 59: Serwer aplikacji - Application Server (AS)
Usługi – 3PCC, personalizowany ruting ....
Usługi oferowane przez macierzystego lub wizytowanego operatora lub przez niezależnego usługodawcę
S-CSCF przekazuje żądania do podstawowego AS (wyznaczonego przez HSS)
Wyniki AS zwracane do S-CSCF
AS może działać jako UA, redirect lub proxy
CAMEL i Parlay OSA - opcje
S-CSCF
AS
ISC
1
2
3
4

## Slide 60: Składniki IMS
UE
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
BGCF
MGCF
HSS
AS
Gm
Mw
ISC
Mj
Mi
MRF
Cx
Sh
Sieć wizytowana
Sieć macierzysta
PDF

## Slide 61: Interfejs Sh
Punkt odniesienia między HSS i AS (SIP-AS lub OSA SCS)
Protokół - Diameter
AS pobiera z HSS dane użytkownika lub zapisuje tam dane związane z usługami
HSS przechowuje listę AS, które mają uprawnienie do korzystania
Dwa rodzaje procedur:
  Obsługa danych
  Subskrypcja usług/powiadomienia

## Slide 62: Bazy danych w IMS - HSS i SLF
HSS – repozytorium wszystkich danych abonenckich niezbędnych do obsługi sesji multimedialnych
  Informacja lokalizacyjna
  Informacje związane z bezpieczeństwem
    Uwierzytelnienie i uprawnienia
  Profil użytkownika
    Abonowane usługi
    Przydzielony użytkownikowi serwer S-CSCF
    Identyfikacja prywatna i publiczna użytkownika
    Uprawnienia użytkownika do korzystania z usług i typów mediów
    Kryteria filtrowania służące do wyboru właściwego serwera aplikacji (AS)
Egzekwowanie polityk usługodawcy
  Wyrejestrowywanie użytkowników z nieprawidłowym profilem
Sieci wykorzystujące więcej niż jeden HSS wymagają SLF (Subscription Locator Function)
Zarówno HSS jak i SLF implementują protokół Diameter (RFC 3588) z aplikacją specyficzną dla IMS

## Slide 63: HSS – Home Subscriber Server
Rozwinięcie GSM HLR
  Interfejs Cx w IMS tak samo ważny jak interfejs MSC-HLR w GSM
  Wymagania protokołowe podobne do MAP
  Wielu operatorów wykorzystuje MAP do komunikacji z HSS
Możliwość wielu HSS
  Wymagany SLF – prosta baza danych odwzorowująca adresy użytkowników na właściwy HSS, w którym są kompletne dane o użytkowniku
I-CSCF
S-CSCF
Mw
Dx
Cx
HSS
AS
Cx
SIP
SIP
Diameter
Sh
ISC
Diameter
Dostęp
GPRS
MAP
SIP
Mw

## Slide 64: SLF – Subscriber Locator Function
Mechanizm SLF wymagany normą – faktycznie potrzebny gdy liczba HSS > 1
  Dane abonenckie niezbędne do obsługi sesji multimedialnych
Styk Dx /SLF umożliwia I-CSCF znalezienie adresu właściwego HSS
Funkcje interfejsu Dx
  Realizacja zapytań dotyczących lokalizacji abonenta z I-CSCF
  Odpowiedzi z adresem właściwego HSS dla I-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
Mw
SLF
Dx
Cx
HSS
Cx
SIP
Diameter
Diameter
SIP
Mw
HSS

## Slide 65: Struktura HSS
Funkcjonalność HLR/AUC domeny PS
  Wspomaganie dla jednostek funkcjonalnych domeny PS - SSGN i GGSN (niezbędne dla dostępu do usług pakietowych)
Funkcjonalność HLR/AUC domeny CS
  Wspomaganie dla jednostek funkcjonalnych domeny PS – MSC (niezbędne dla dostępu do usług trybu komutacji łączy i obsługi roamingu w domenie CS sieci GSM/UMTS)
Funkcjonalność multimedialna IP
  Przechowywanie danych IMS:
    Prywatna i publiczna identyfikacja użytkownika
    Parametry dostępowe IMS
    Informacje dotyczące wyzwalania usług
    Specyficzne dla użytkownika wymagania na funkcjonalność S-CSCF
Funkcjonalność HLR/AUC domeny PS
Funkcjonalność HLR/AUC domeny CS
Funkcjonalność multimedialna IP
HSS

## Slide 66: Rola interfejsu Cx
Transport informacji pomocniczej między CSCF i HSS
procedury związane
  Z przydziałem S-CSCF
  Pobieraniem informacji rutingowej z HSS do CSCF
  Tunelowaniem informacji w relacji UE-HSS przez CSCF

## Slide 67: Uzyskiwanie dostępu do usługi

## Slide 68: Uzyskiwanie dostępu do usługi
Operator/usługodawca IMS
  Uwierzytelnienie użytkownika
  Wymaganie abonamentu lub umowy między operatorem IMS i użytkownikiem
Terminal IMS
  Uzyskanie dostępu do IP-CAN (IP Connectivity Access Network) w sieci macierzystej lub wizytowanej
  Potrzeba przydzielenia adresu IP – przypisywany dynamicznie (DHCP) na określony czas przez operatora IP-CAN
Odkrycie adresu P-CSCF
  Działa jako serwer SIP proxy outbound/inbound
  Terminal IMS może wysyłać i odbierać sygnalizację SIP z/do P-CSCF
  Przydzielony na stałe na czas rejestracji w IMS
Rejestracja na poziomie IMS

## Slide 69
Sygnalizacja
Treść (media)
Legenda
IMS SIP: CSCF Call Session Control Function
Proxy- interfejs UE, usługi lokalne
Interrogating- Punkt kontaktowy w sieci macierzystej
Serving- sterowanie sesją, wywołanie usługi, wyzwalanie AS i HSS, taryfikacja, …
Przebieg połączenia
1
Rejestracja i odnalezienie sieci macierzystej użytkownika
2
Rejestracja i odszukanie żądanego S-CSCF i jego funkcjonalności
3
Wybór właściwego S-CSCF
4
Rejestracja i załadowanie profilu użytkownika IMS
5
INVITE UE 2 - zaproszenie do sesji
6
Po akceptacji ustanowienie ścieżki RTP dla danych
Domena pakietowa UMTS
Serwery
Aplikacji
P-CSCF
I-CSCF
S-CSCF
IMS
GGSN
GGSN
SGSN
SGSN
UE 1
UE 2
1
2
3
4
5
6
IMS Rejestracja i połączenie
HSS
Domena pakietowa UMTS
Notes: >>> Mention this is a SIMPLIFIED DIAGRAM, with GPRS
3 main entities in IMS are, P-, I- and S-
Basically SIP Proxies
REGISTRATION
1. First step is to register with IMS
- Point of Contact is the Proxy
- Interface between IMS & UMTS, and is set-up and maintained throughout session
- Forwards messages to other IMS entities
2&3. To Register, the Interrogator finds the correct Server for the user
4. Once registering with your Server
- Trigger download of user profile from HSS
CALL INITIATION
To initialise a call, a similar process as steps 1-4 is performed in order to find the recipient.
5. INVITE is sent to recipient
- Before propagating to UE, signalling can optionally trigger events on the AS
…to provide information (regarding user, call, QoS etc.)
…corresponding to the filter criteria contained in the user profile
6. Once the INVITE is propagated to the recipient,
…The Call path is then set-up depending upon the result of registration and AS triggering.
…Directly between end-points on their respective bearer networks
IETF vs. IMS
IETF SIP doesn’t have the notion of anything above the S-CSCF
No AS, no notion of triggering or filter criteria

## Slide 70: Pierwsza rejestracja
UAR: User-Authorization-Request
UAA: User-Authorization-Answer
MAR: Multimedia-Authentication-Request
MAA: Multimedia-Authentication-Answer
SAR: Server-Assignment-Request
SAA: Server-Assignment-Answer
RAND: Random challenge
AUTN: Network Authorization Token
CK: Ciphering Key
IK: Integrity Key
13. UAR
1. Register
Visited network
Home network
P-CSCF
2. Register
UA
I-CSCF
HSS
3. UAR
4. UAA
S-CSCF
Selection of r S-CSCF
5. Register
6. MAR
10. 401 Unauthorised
RAND||AUTN
12. Register
RES
7. MAA
RAND||AUTN||XRES||CK||IK
9. 401 Unauthorised
RAND||AUTN
11. Register
RES
Authentication
vector selection
8. 401 Unauthorised
RAND||AUTN
14. UAA
15. Register
RES
22. OK
20. OK
CK||IK
21. OK
CK||IK
Authentication
18. SAR
19. SAA

## Slide 71: Przykład: rejestracja
Home Network of Mobile A
Home network of Mobile B
HSS - A
I-CSCF - A
S-CSCF - A
HSS - B
S-CSCF - B
I-CSCF - B
P-CSCF - A
Network Visited by Mobile A
Network Visited by Mobile B
P-CSCF - B
Mobile A
Mobile B
Call Control
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

## Slide 72: IMS - ustanowienie i sterowanie sesją
Ustanowienie sesji – główne czynności
  Negocjacja typu i parametrów sesji
    Kodeki, nr portów, adresy, rodzaj mediów (głos, wideo, tekst, …)
    Rezerwacja zasobów sieciowych i zapewnienie warunków QoS
Czynności pomocnicze
  Trasowanie do docelowej domeny IMS (= IMS Ab B)
  Trasowanie / wyjście do PSTN / domeny CS gdy Ab B jest poza domeną IMS
  Sterowanie usługami / inicjowanie działań AS w celu wyzwolenia usług IMS domeny macierzystej i/lub docelowej
  ochrona integralności i poufności wiadomości SIP
  kontrola uprawnień do QoS i mediów
  kompresja sygnalizacji SIP

## Slide 73: Sesja abonentów IMS
Control
Bearer
Sieć wizytowana
przez ab. wywoływanego
Sieć macierzysta ab.wywoływanego
Sieć macierzysta
ab.wywołującego
Sieć wizytowana
przez ab. wywołującego
P-CSCF
HSS
S-CSCF
SIP
SIP
Diameter
P-CSCF
AS
HSS
S-CSCF
SIP
AS
SIP
Diameter
I-CSCF
Diameter
DNS
Packet
Core
Access
Access
SIP INVITE – zaproszenie do sesji
1
1
Odszukanie profilu abonenta (jeśli potrzebne)
2
2
3
3
Wykonanie scenariusza usługi/aplikacji
Wyszukanie adresu sieci macierzystej ab, B
i przekazanie INVITE
4
4
Identyfikacja serwera Registrar Ab.B i przekazanie INVITE
5
5
Odszukanie profilu abonenta (jeśli potrzebne)
6
6
7
7
Wykonanie scenariusza usługi/aplikacji
przekazanie INVITE do ab.B
8
8
Ringing / Alerting
10
10
Negocjacja parametrów sesji - SDP Negotiation /
sterowanie rezerwacją zasobów
9
9
RTP
odpowiedż / połączenie
11
11
Packet
Core
Telefon SIP
Telefon SIP

## Slide 74: Przykład – połączenie mobilne
Home Network of Mobile A
Home network of Mobile B
HSS - A
I-CSCF - A
S-CSCF - A
HSS - B
S-CSCF - B
I-CSCF - B
P-CSCF - A
Network Visited by Mobile A
Network Visited by Mobile B
P-CSCF - B
Mobile A
Mobile B
Call Control
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 75: Połączenie abonenta IMS z ab. PSTN
Control
Bearer
Sieć wizytowana
przez ab. wywołującego
Sieć macierzysta ab.wywołującego
P-CSCF
HSS
S-CSCF
BGCF
MGCF
MGW
H.248
SIP
SIP
SIP
AS
BGCF
SIP
SIP
PSTN
ISUP
Diameter
Packet
Core
Access
SIP INVITE – zaproszenie do sesji
1
1
2
3
Wybór sieci dostępu do PSTN i wybór MGCF
4
4
ISUP IAM
7
7
5
Zajęcie wiązki łączy/łącza i określenie funkcjonalności bramy medialnej MGW
5
PCM
Negocjacja parametrów sesji - SDP Negotiation / Sterowanie rezerwacją zasobów
6
6
Strumień RTP
Ringing / Alerting
8
8
9
Answer / Connect
9
Odszukanie profilu abonenta (jeśli potrzebne)
2
3
Wykonanie scenariusza usługi/aplikacji

## Slide 76: Połączenie z PSTN (domeną CS)
P-CSCF - A
Network Visited by Mobile A
HSS - A
I-CSCF - A
S-CSCF - A
BGCF - A
Home Network of Mobile A
PSTN
MGW - B
MGCF - B
Mobile A
Gateway Control
User Profile
User Profile
Register
Call Control
1
2
Invite
3
4
5

## Slide 77: Ustanowienie sesji 1/4

## Slide 78: Ustanowienie sesji 2/4

## Slide 79: Ustanowienie sesji 3/4

## Slide 80: Ustanowienie sesji 4/4

## Slide 81: Identyfikacja w UMTS

## Slide 82: Relacja między identyfikacjami użytkownika
sip:ms@pw.com
tel:+48 602 210799
ms@mobile.com
tel:+48 22 8259820
sip:marek@mydomain.com
Public User Identities
Private User Identity
Abonent IMS
Notes: IMS
2006
Page 82

## Slide 83: Relacja między identyfikacjami użytkownika a profilami usługowymi użytkownika
sip:ms@pw.com
tel:+48 602 210799
ms@mobile.com
tel:+48 22 8259820
sip:marek@mydomain.com
Public User Identities
Private User Identity
Abonent IMS
Profil
usługowy 1
Profil
usługowy 2
Profil użytkownika związany z Prywatną Identyfikacja Użytkownika i zbiorem Publicznych Identyfikacji Użytkownika.
Profil użytkownika
Notes: IMS
2006
Page 83

## Slide 84: Identyfikacja w IMS
Potrzeba unikalnej identyfikacji
W IMS rozróżnia się identyfikację publiczną i prywatną
Identyfikacja publiczna
  Użytkownik IMS ma więcej niż jedną identyfikację publiczną PUI (Public User Identity)
  SIP URI lub TEL URI
  sip:+48-8323546@telekom.pl; user=phone
  tel:+48-22-8323546
  TEL URI wymagane do połączeń IMS-PSTN
  Co najmniej jeden TEL URI i jeden SIP URI na użytkownika

## Slide 85: Identyfikacja publiczna w IMS
Użytkownikowi IMS przydzielany jest jeden lub więcej PUI (Public User Identities) przez macierzystego operatora
PUI - SIP URI lub TEL URL
  Jeśli PUI zawiera SIP URI, to zwykle ma postać
    sip:imię.nazwisko@operator.com
  Jeśli PUI zawiera TEL URL reprezentujący numer telefoniczny w formacie międzynarodowym, to ma postać
    tel:+48-22-8259820
  Można uwzględnić numer telefonu w SIP URI w następujący sposób:
    sip:+ 48-22-8259820@operator.com; user=phone
  TEL URL są potrzebne do współpracy z PSTN
W IMS, PUI są używane do rutingu wiadomości
Przechowywana w ISIM i HSS

## Slide 86: Identyfikacja prywatna w IMS
Identyfikacja prywatna użytkownika (Private User Identity)
  Użytkownik IMS ma jedną identyfikację prywatną przydzieloną przez macierzytego operatora
  Format NAI (Network Access Identifier - RFC 2486)
    marek@sredniawa.com
  Nie używany do rutingu wiadomości SIP, a tylko do identyfikacji i uwierzytelniania
  Podobna funkcja w IMS jak IMSI (International Mobile Subscriber Identification) w GSM
  Przechowywana w ISIM i HSS

## Slide 87: Public Service Identities (PSI)
Podobna do publicznej identyfikacji użytkowników, ale przydzielana usługom (AS – serwerom aplikacji), a nie użytkownikom
Używane do identyfikacji specyficznych serwerów aplikacji (enablers), takich jak obecność czy serwery komunikacji grupowej
Format SIP URI lub TEL URI
  sip: songdownload@t-online.de, presence@t-online.de, chat@partner.de
  tel: +49-900-123-456
PSIs traktowane jako PUIs - łatwy ruting żądań SIP do AS

## Slide 88: SIM, USIM i ISIM w 3GPP
Terminale UMTS wyposażone w Universal Integrated Circuit Card (UICC)
Przechowuje informację o abonamencie, klucze do uwierzytelniania, książkę adresową i pamięć wiadomości
Bez UICC tylko połączenia alarmowe
Zawiera aplikacje logiczne:
  Subscriber Identity Module (SIM),
  Universal Subscriber Identity Module (USIM)
  IP Multimedia Service Identity Module (ISIM)

## Slide 89: ISIM
Aplikacja w UICC – 3GPP TS 31.103
Zawiera parametry IMS do
  Uwierzytelnienia i identyfikacji użytkownika
  Konfiguracji terminala
ISIM może współistnieć z SIM i USIM

## Slide 90: ISIM
Private User Identity
  Tylko jedna
Public User Identity
  Jeden lub więcej identyfikatorów SIP URI przydzielonych użytkownikowi
Home Network Domain URI
  SIP URI, który zawiera nazwę domeny sieci macierzystej
  Wykorzystywany do znajdowania adresu sieci macierzystej podczas procedury rejestracji
  Tylko jedna domena sieci macierzystej
Długoterminowa tajemnica
  Wykorzystywana przy uwierzytelnianiu i obliczaniu kluczy CK i IK
  IMS terminal używa IK i CK odpowiednio do ochrony i do szyfrowania wiadomości SIP do i od P-CSC

## Slide 91: Realizacja usług w IMS

## Slide 92: IMS – aspekt usługowy
Interpersonalne usługi multimedialne
  Wymiana plików dowolnego typu
    Głos, dane, wideo
Nowe usługi
  „Bogate” połączenia – uwzględnienie kontekstu komunikacji – bogaty VoIP
  Push-to-Talk, Push-to-See
  IP Centrex
  Strumieniowanie mediów
  Zintegrowane usługi wymiany wiadomości
  Współdzielenie mediów i aplikacji
  Gry sieciowe
Integracja usług
  Głos, dane, wideo z wbudowaną bogatą obecnością
    Lokalizacja, dostępność, preferencje, …

## Slide 93: Narzędzia IMS = uniwersalne serwery aplikacji IMS
IMS celowo nie normalizuje specyficznych aplikacji
Zdefiniowane główne interfejsy AS - IMS jako stacja dokująca dla serwerów aplikacji
OMA (Open Mobile Alliance) normalizuje usługi IMS
  Presence, Group Management, Instant Messaging (IM), Push to Talk over Cellular (PoC)
Wypracowany zbiór wspólnych serwerów – narzędzi IMS do wykorzystania przy realizacji złożonych usług
Główne narzędzia dla IM, PoC i wideopołączeń
  XML Document Management System (XDMS) do konfigurowania grup
  Serwer obecności - Presence Server (PS)
  Zarządzanie urządzeniami - Device Management (DM)

## Slide 94: IMS – sposoby realizacji usług
Usługi IMS realizowane przez serwery aplikacyjne SIP
  Nowe usługi konwergetne – np. bogaty VoIP z wykorzystaniem obecności
  Wykorzystanie API – CGI, CPL, serwlety SIP
Usługi IMS realizowane bezpośrednio przez CSCF
  Kolokacja SIP AS w CSCF
Usługi CAMEL realizowane przez CSE Camel Service Environment
  Zapewnienie ciągłości usług IN – np. usługi przedpłacone (prepaid)
  Protokoły CAP i MAP
  Wymagana adaptacja za pomocą IM SSF
  Usługi dostarczane przez strony trzecie – zewnętrzne serwery aplikacji
  Adaptacja do interfejsów Parlay/OSA i Parlay X API za pomocą OSA CSC (Open Service Access Service Capability Server)

## Slide 95: Interfejsy usługowe IMS
Dwa interfejsy usługowe:
  ISC: S-CSCF – AS
    protokół SIP
  Sh: HSS – AS
    Przekazywanie informacji o profilu abonenta niezbędnej do realizacji
S-CSCF decyduje na podstawie filtrowanej informacji otrzymanej z HSS (lub innych źródeł – np. AS) czy dany AS będzie zaangażowany w inicjowaną sesję SIP

## Slide 96: Architektura usługowa IMS - Interfejs ISC
Rola ISC
  Wywoływanie usług
  Udostępnianie parametrów SIP aplikacjom
  Interakcja z serwerem Proxy przy udostępnianiu usług
Dlaczego SIP
  Wywoływanie usług nie jest związane z podstawowym procesem obsługi połączenia (znanym z IN)
  Usługa przezroczysta dla serwera Proxy
  Łatwe tworzenie i integracja usług
  Elastyczność
    UA, serwer proxy, B2BUA
Notes: INAP: Intelligent Network Application Protocol
CAP: CAMEL Application Part
CAMEL: Customaries Application for Mobile Enhanced Logic

## Slide 97: Architektura usługowa IMS
S
-
CSCF
S
-
CSCF
SIP Application
Server
Sewer aplikacji SIP
HSS
HSS
OSA service
capability server
(SCS)
OSA service
capability server
(SCS)
IM
-
SSF
IM
-
SSF
Camel Service
Environment
CAMEL Service
Environment
OSA
application
Serwer aplikacji
OSA
ISC
Cx
ISC
ISC
CAP
MAP
OSA API
SCIM
AS
AS
Sh
Si
MRFC
MRFC
Mr

## Slide 98: Serwery aplikacji w IMS
Wiele AS
Możliwość specjalizacji AS
Wszystkie AS mają ten sam interfejs
  ISC (IMS Service Control) - protokół SIP
AS
  zlokalizowany we własnej sieci operatora
  w innych sieciach – inni operatorzy / usługodawcy
Dodatkowo AS może używać innych protokołów, np. HTTP lub WAP (np. do celów konfiguracyjnych)

## Slide 99: Warstwy IMS: Transport, sterowanie sesjami, aplikacje
Płaszczyzna użytkownika
Płaszczyzna Aplikacji
Płaszczyzna sterowania
S-CSCF
HSS
SIP AS
SIP AS
MRFC
B-GW
SIP
Diameter
PSTN
RTP
I-CSCF
P-CSCF
MRFP
H.248 / MEGACO
Parlay AS
CAMEL CSE
OSA GW
IM SSF
Parlay API
CAP API

## Slide 100: Modele pracy serwera aplikacyjnego AS
S-CSCF uruchamia usługi wykorzystując tzw. Wyzwalacze (triggers)
Tryby działania AS
  jako docelowy UA – np. serwer treści
  jako inicjujący UA – np. wake up server
  w roli pośrednika jak SIP proxy – np. przekazywanie połączenia
  Tryb 3PCC / B2BUA – np. w Click2Dial
Rola AS zależy od jego trybu działania
  Serwer proxy
  3rd Party Call Control
  B2B UA
Implementacja AS zależy od charakteru usługi
  decyzja o modelu pracy serwera podejmowana podczas projektowania usługi
Notes: Article Information
Analysis of SIP-Based IMS Session Establishment Signaling for WiMax-3G Networks Munir, A. Networking and Services, 2008. ICNS 2008. Fourth International Conference on Volume , Issue , 16-21 March 2008 Page(s):282 - 287 Digital Object Identifier 10.1109/ICNS.2008.7

## Slide 101: Przykład
S
-
CSCF
IMS home network
AS
I
-
CSCF
1
.
INVITE
2
.
INVITE
9
.
200
OK
10
.
200
OK
3
.
I
N
V
I
T
E
4
.
I
N
V
I
T
E
8
.
2
0
0
O
K
7
.
2
0
0
OK
5
.
I
N
V
I
T
E
6
.
2
0
0
O
K
RTP
MRFC
MRFP
źródło: G.Camarillo, M.A.Garcia-Martin, The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS), Wiley, 2008.

## Slide 102: Realizacja usługi przez wiele AS
S
-
CSCF
AS
2
I
-
CSCF
1
.
INVITE
2
.
INVITE
19
.
200
OK
20
.
200
OK
5
.
I
N
V
I
T
E
6
.
I
N
V
I
T
E
1
6
.
2
0
0
O
K
1
5
.
2
0
0
O
K
7
.
I
N
V
I
T
E
8
.
I
N
V
I
T
E
AS
1
AS
3
3
.
I
N
V
I
T
E
4
.
I
N
V
I
T
E
9
.
INVITE
P
-
CSCF
10
.
INVITE
12
.
200
OK
11
.
200
OK
1
4
.
2
0
0
O
K
1
3
.
2
0
0
O
K
1
7
.
2
0
0
O
K
1
8
.
2
0
0
O
K
IMS home network
źródło: G.Camarillo, M.A.Garcia-Martin, The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS), Wiley, 2008.

## Slide 103: Struktura profilu użytkownika w HSS

## Slide 104: Kryteria filtrowania
FC (Filter Criteria)
  Określają usługi
  Dwa typy FC
    initial filter criteria - iFC
    subsequent filter criteria - sFC
  Tylko iFC wykorzystywane
Gdy S-CSCF odbiera pierwsze żądanie w sesji, to interpretuje iFC, czyli
  Np. wystąpienie określonej wiadomości (INVITE, OPTIONS), jej nagłówki, itd.

## Slide 105: Wyzwalanie aplikacji – kryteria filtracji
Zbiór kryteriów FC stanowi informacje o subskrypcji serwera AS
  iFC - initial Filter Criteria - początkowe kryteria filtrowania
    kryteria przesłane w profilu danego użytkownika z HSS do S-CSCF
  sFC - subsequent Filter Criteria
    kryteria przesyłane z serwera aplikacji do S-CSCF
platformowe punkty wyzwalania STP - Service Platform Trigger Point
  instruują serwer aplikacyjny - analogia do STP
  Punkty STP mają kluczowe znaczenie w przypadku IM-SFF i są one określane w informacji subskrypcji usług CAMEL w IMS (IM-CSI)

## Slide 106: Struktura iFC

## Slide 107: Wyzwalanie aplikacji - wyzwalacze
Wyzwalacze - TP - Trigger Points
  każda znana i nieznana metoda protokołu SIP,
  typ rejestracji użytkownika
    rodzaj wiadomość REGISTER – pierwsza rejestracja, re-rejestracja, de-rejestracja
  wystąpienie lub brak któregoś z elementów nagłówka wiadomości
  treść znanego lub nieznanego elementu nagłówka wiadomości oraz analiza adresu odbiorcy (Request-URI)
  kierunek wysyłania wiadomości
  Parametry opisu sesji w SDP
Wyzwalacz składa się z jednego lub więcej punktów wyzwalania usługi SPT - Service Point Trigger
  SPT - wybrany element sygnalizacji SIP, który może posłużyć do rozpoznania usługi
3GPP TS 23.218

## Slide 108: Wyzwalanie aplikacji – kryteria filtracji
Kryteria filtrowania FC (Filter Criteria) zdefiniowane w profilu użytkownika pozwalają S-CSCF na prawidłowe wykonanie algorytmu analizy wiadomości SIP pod kątem inicjacji usług
3GPP TS 23.218 określa algorytm analizy wiadomości pod kątem kryteriów
Kryteria filtracji zawierają
  adres serwera aplikacji przypisanego do użytkownika
  priorytet kryterium filtracji (inny dla każdego FC)
  wyzwalacz TP (Trigger Point), który jest instancją jednego lub wielu FC
  punkty rozpoznania usługi SPT zapisane za pomocą wyrażeń logicznych
  domyślna obsługa zdarzenia
  inne informacje, które powinny być wykorzystane w realizacji usługi (np. IMSI dla IM-SSF)

## Slide 109: iFC
Środek umożliwiający realizację specyficznych dla użytkownika usług dzięki kierowaniu wiadomości sygnalizacyjnych do właściwego serwera aplikacji
Budowa filtru
  Wyzwalacz jako wyrażenie logiczne stosowane do początkowego żądania
  Informacja dotycząca AS
    SIP URI, do którego przekazać wiadomość gdy warunek spełniony
    Co robić jeśli nie ma kontaktu z AS (kontynuacja lub zakończenie żądania)

## Slide 110: iFC
Budowa wyrażenia logicznego
  (A lub B lub C) i (D) i (C lub E)
  (A i B i C) lub (D) lub (C i E)
A, B, C, D, E są nazywane SPT i mogą mieć następującą formę:
  Request-URI = <wartość>
  Nagłówek jest obecny lub nagłówek spełnia warunek logiczny
  Nazwa metody SIP spełnia warunek logiczny
  Typ sesji
    Originating
    Originating unregistered
    Terminating
    Terminating to unregistered user
  Wiersz SDP spełnia warunek logiczny

## Slide 111: IMS sterowanie usługami - Service Triggers
SPT (Service Point Triggers) są miejscami w sygnalizacji SIP, w których można ustawić kryteria filtrowania
  Wiadomości SIP (np. REGISTER, INVITE, SUBSCRIBE, MESSAGE)
  Wystąpienie lub brak określonego nagłówka
  Treść nagłówka
  Kierunek żądania
  Informacja opisująca sesję - SDP
Początkowe kryteria filtrowania - iFC (opisane w XML)
  adres AS, z którym ma nastąpić kontakt
  Trigger Point: kombinacja SPT zdefiniowana wyrażeniem logicznym (AND, OR,NOT, …);
  priorytet iFC (w przypadku gdy SPTs wyzwala wiele iFC)
  Domyślny sposób obsługi
    odrzucenie albo przekazanie żądania

## Slide 112: iFC
Niektóre kryteria filtrowania mogą być stosowane warunkowo, gdy
  Użytkownik jest zarejestrowany
  Użytkownik nie jest zarejestrowany
    Np.przekierowanie na pocztę głosową
  Bez względu na status rejestracji
Profil usługi może zawierać wiele filtrów uporządkowanych wg priorytetów
  Ta sama wiadomość SIP może być przekazywana na zasadzie proxy przez wiele AS

## Slide 113: Wyzwalanie aplikacji
Wybór właściwego AS przez S-CSCF
  “Application Server Subscription Information” - zbiór wszystkich kryteriów filtrowania (Filter Criteria) przechowywanych w HSS dla profilu usługowego użytkownika
    Wysyłany przez HSS do S-CSCF przez interfejs Cx podczas rejestracji - REGISTER request
    Więcej niż jeden zbiór Filter Criteria może zostać wysłany jeśli z idenfyfikacją użytkownika związane są różne profile

## Slide 114: Kryteria filtrowania
Filtrowanie wykonywane dla początkowych żądań SIP
  “initial Filter Criteria” - iFC
S-CSCF stosuje kryteria filtrowania w celu stwierdzenia czy przekazać żądanie SIP do wskazanych serwerów AS
Kryteria filtrowania zedfinowane w XML
  Zgodnie z 3GPP TS 29.228

## Slide 115: Zawartość iFC
AS address: adres, który powinien być użyty w celu dostępu do określonego AS dla danego użytkownika
Default handling: wskazuje czy zaniechać dopasowywanie wyzwalaczy o niższym priorytecie i zakończyć dialog, czy kontynuować dialog i dopasowywanie wyzwalaczy.
Trigger point: Definiuje Service Point Trigger (SPT) punkt wyzwalania usługi dla aplikacji. Jeżeli nie zachodzi dopasowanie SPT z żądaniem, to S-CSCF przekazuje żądanie pod adres AS
iFC Priority: jeżeli użytkownikowi przypisano wiele iFCs, to priorytet określa kolejność ich przetwarzania przez S-CSCF
Service Information: Opcja. Jeśli występuje to S-CSCF uwzględnia ją w treści żądania SIP które jest wysyłane do AS (włączana tylko w żądaniach S-CSCF REGISTER-requests jeżeli S-CSCF działa jako User Agent Client (UAC).
Trigger Point
ConditionTypeCNF
:
boolean
Application Server
ServerName
: SIP URL
Default Handling: enumerated
Initial Filter Criteria
Priority: integer
Service Information
ServiceInfo
: string
0...1
1...n
Service Point Trigger
ConditionNeg
ated
:
boolean
Group: list of integer
0..1
ProfilePartIndicator
: enumerated
Trigger Point
ConditionTypeCNF
:
boolean
Application Server
ServerName
: SIP URL
Default Handling: enumerated
Initial Filter Criteria
Priority: integer
Service Information
ServiceInfo
: string
0...1
1...n
Service Point Trigger
ConditionNeg
ated
:
boolean
Group: list of integer
0..1
ProfilePartIndicator
: enumerated

## Slide 116: Trigger Point - TP
TP opisuje punkty wyzwalania, które powinny zostać przeanalizowane w celu stwierdzenia czy ma nastąpić kontakt z wskazanym AS
Wyrażenie TP jest złożone z atomowych wyrażeń Service Point Trigger połączonych operatorami AND, OR i NOT
Brak TP oznacza bezwarunkowe wyzwolenie AS
Poszczególne formuły SPT mogą być również negowane
Service Point Trigger może używać następujących informacji:
  Request-URI
  SIP Method
  SIP Header
  Rodzaj sesji (Values: {originating, terminating – registered, terminating – unregistered, originating – unregistered}
  Opis mediów w SDP

## Slide 117: Przykładowy profil usługi
SIP Requests with the method “MESSAGE” or if the method is “SUBSCRIBE” and the From-header is not “joe”
  Method = "MESSAGE" OR (Method="SUBSCRIBE" AND NOT Header = "from" Content = "joe")
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IMSSubscription xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="D:\ \CxDataType.xsd">
<PrivateID>IMPI1@homedomain.com</PrivateID>
<ServiceProfile>
<PublicIdentity>
<BarringIndication>1</BarringIndication>
<Identity> sip:IMPU1@homedomain.com </Identity>
</PublicIdentity>
<PublicIdentity>
<Identity> sip:IMPU2@homedomain.com </Identity>
</PublicIdentity>
<InitialFilterCriteria>
<Priority>0</Priority>
<TriggerPoint>
<ConditionTypeCNF>1</ConditionTypeCNF>
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>0</Group>
<Method>MESSAGE</Method>
</SPT>
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>0</Group>
<Method>SUBSCRIBE</Method>
</SPT>
<SPT>
<ConditionNegated>1</ConditionNegated>
<Group>1</Group>
<SIPHeader>
<Header>From</Header>
<Content>"joe"</Content>
</SIPHeader>
</SPT>
<SPT>
<ConditionNegated>0</ConditionNegated>
<Group>1</Group>
<Method>MESSAGE</Method>
</SPT>
</TriggerPoint>
<ApplicationServer>
<ServerName>sip:AS1@homedomain.com</ServerName>
<DefaultHandling>0</DefaultHandling>
</ApplicationServer>
</InitialFilterCriteria>
</ServiceProfile>
</IMSSubscription>

## Slide 118: Tryby działania AS
Tryby działania AS przy przetwarzaniu żądań SIP:
  AS działa jako terminujący UA lub serwer przekierowujący
  AS działa jako inicjujący UA
  AS działa jako serwer SIP proxy
  AS jako 3PCC/B2BUA mode
  AS nie uczestniczy lub kończy swoje zaangażowanie

## Slide 119: AS jako terminujący UA lub serwer przekierowujący
Przychodzące żądanie SIP przekazywane przez S-CSCF do AS
AS działa jako:
  normalny User Agent (UA), lub
  Redirect Server
    Zgodnie z RFC 3261, Section 8.3

## Slide 120: AS jako inicjujący UA
AS generuje żądanie SIP Request i wysyła je do S-CSCF, który następnie przekazuje je do adresata docelowego
Tryb używany zwykle w przypadku wyzwalaczy lub zmian stanu w scenariuszu usługi
  Timery
  Zmiana statusu obecności
  Zmiana lokalizacji
  itp

## Slide 121: AS jako serwer SIP proxy
Przychodzące żądanie SIP jest przekazywane przez S-CSCF do AS, który je zwraca z powrotem do S-CSCF
Następnie S-CSCF przekazuje je w kierunku adresata
Podczas przekazywania AS może:
  dodać,
  usunąć, lub
  zmienić
treści w nagłówku żądania SIP zgodnie z zasadami działania serwera Proxy opisanymi w RFC 3261

## Slide 122: AS – tryb 3PCC/B2BUA
“3PCC refers to the ability of one entity to create a call in which communication is actually between other parties.” [RFC3725]
AS realizujący tryb 3PCC działa jako Back-to-Back UA - B2BUA.
  B2BUA oznacza, że AS pełni jednocześnie rolę zarówno User Agent Client (UAC) jak i User Agent Server (UAS)
  Wiele typów 3PCC, n.p.:
  Routing B2BUA
  Initiating B2BUA
Przykłady przedstawione dalej

## Slide 123: 3pcc – tryb Routing B2BUA
Przychodzące żądanie SIP jest przekazywane przez S-CSCF do AS
AS generuje następnie nowe żądanie SIP dla innego dialogu SIP, które jest wysyłane do S-CSCF, który z kolei przekazuje je dalej do adresata

## Slide 124: 3PCC – tryb Initiating B2BUA
AS inicjuje dwa żądania z różnymi dialogami SIPowymi
AS odpowiada za korelację obu dialogów.

## Slide 125: AS nie uczestniczy lub nie jest dalej zaangażowany
Albo AS nie był zaangażowany w sesję, lub podczas sesji stwierdził, że jest już dłużej niepotrzebny
AS kontroluje swoje zaangażowanie używając nagłówka Record-Route
Jeżeli AS sam nie wstawi swojego adresu do nagłówka Record-Route, to tryb ten jest używany dla wszystkich kolejnych żądań związanych z tym dialogiem SIPowym

## Slide 126: Przykład interpretacji FC
S
-
CSCF
AS
2
AS
1
Incoming SIP leg
Outgoing SIP leg
INVITE Match Initial Filter Criteria
Filter Criteria X to AS1 SPT Header A priority 1
Filter criteria Y to AS2 SPT Header B priority 2
INVITE header =A
1
2
3
4
5
6
SIP message with header=B
SIP message possibly modified
SIP message forwarded by S-CSCF
Użytkownik inicjuje sesję wysyłając INVITE z nagłówkiem =A do swojego S-CSCF
S-CSCF analizuje SPT i stwierdza zgodność z kryterium filtrowania X. S-CSCF przekazuje żądanie do AS1.
AS1 wykonuje scenariusz i odsyła żądanie SIP z powrotem do S-CSCF z modyfikacją wynikająca z usługi, tzn. zamienia nagłówek A na B.
S-CSCF analizuje the SPT i stwierdza zgodność z kryterium filtrowania Y. S-CSCF przekazuje żądanie do AS2.
AS2 wykonuje scenariusz i odsyła żądanie SIP z powrotem do S-CSCF.
Wyczerpano FC, S-CSCF przekazuje żądanie dalej wg reguł trasowania.
Jeśli w kroku 3 AS1 nie zmienił nagłówka, to S-CSCF analizuje SPT i nie stwierdzając spełnienia kryterium przekazuje żądanie dalej.

## Slide 127: Wyzwalanie aplikacji - schemat

## Slide 128: Przykład wykorzystania mechanizmu SPT
IFC – początkowe kryteria filtrowania dla serwera obecności
Adres AS: presence.operator.com
Trigger point:
Event=“presence” AND Method = PUBLISH AND Request-URI= “sip: jan@tele.com”
Handling: Proxy
Priority: x
Wyzwolenie pojedynczego serwera aplikacji
1. PUBLISH
3. PUBLISH
Service Proxy
Serwer obecności
Sip: jan@tele.com
2. Badanie filtru
4.200 OK
5. 200 OK

## Slide 129: Serwery aplikacji Parlay OSA – strony trzecie
Online &Offline
Charging (ECF, CCF)
Service Delivery Platform
(Serwer Aplikacji)
Parlay App 1
Service
Platform Trigger Points
Parlay API (MPCC, MMM, Presence, Charging ...
SIP Interface
HSS
S-CSCF
S
P
T
SPT
Filter criteria
ISC
SIP
SIP-Server
Sh =
Diameter
Cx =
Diameter
Ro + Rf =
Diameter
Diameter
Parlay X GW
Parlay App 2
Parlay App 3
Parlay X App 1
Parlay X App 2
Inne sieci dostępowe

## Slide 130: QoS w IMS
Zarządzane QoS w segmencie radiowym UMTS
P-CSCF przydziela funkcje przenoszenia i wykorzystuje protokół COPS do sterowania politykami
PCF Policy Control Function wykorzystuje standardowe mechanizmy IP do implementacji polityk w warstwie przenoszenia IP
  PDP - Policy Decision Point
  The PCF przekazuje decyzje do IP BS Manager w GGSN, który pełni rolę IP Policy Enforcement Point (PEP).
W domenie PS wymagana implementacja wtórnych kontekstów PDP (Release 5 QoS)
W UTRAN wymagane funkcje QoS (Rel5 QoS)
Bramy medialne MGW i klienci mogą opcjonalnie używać protokołu RSVP w celu przekazywania wymagań dotyczących funkcji przenoszenia
P-CSCF
PCF
S-CSCF
GGSN
SGSN
UTRAN
UE
MGW
Polityki - COPS
SDP
Diffserv – wymagane RSVP - opcja
Aplikacje IMS
Pierwotne i wtórne konteksty PDP
Wiele RAB z nowymi typami QoS
Domena PS
RAN
Pierwotne i wtórne konteksty PDP, UMTS QoS, Diffserv, Intserv (opcja)

## Slide 131: Usługi IMP i konferencyjne

## Slide 132: Obecność jako katalizator dla innych usług
  Konferencja ad hoc, IM, aktywna książka adresowa

## Slide 133: Obecność w IMS
Terminal IMS pełni rolę zarówno obserwatora (watcher) jak i PUA (Presence User Agent)
PA jest AS zlokalizowanym w sieci macierzystej
Resource List Server (RLS) zaimplementowany jako AS
  Element odpowiedzialny za akceptację i zarządzanie listami subskrypcyjnymi co umożliwia aplikacjom obserwatorów obsługiwać informację o statusie wielu obserwowanych (presentities) za pomocą pojedynczej transakcji

## Slide 134: IMS – architektura obecności
Access
Network
PUA
,
Watcher
XDMC
Access
Network
P
-
CSCF
I
-
CSCF
HSS
SLF
P
-
CSCF
PUA
,
Watcher
,
XDMC
Sh
I
SC
ISC
Ut
S
-
CSCF
Presence
Server
(
PS
)
Watcher
RLS
RLS
XDMS
Presence
XDMS
Presence
Content
XDMS
Content
Server
Ut
Shared
XDMS
Aggregation
Proxy
ISC
ISC
ISC
ISC

## Slide 135: Subskrypcja obserwatora do własnej listy

## Slide 136: Subskrypcja obserwatora (1)
Obserwator wysyła żądanie SUBSCRIBE
  Żądanie zawiera zestaw pól nagłówka Event header
S-CSCF bada iFC (initial filter criteria)
Serwer RLS autoryzujący subskrypcję wysyła odpowiedź 200 OK
RLS wysyła wiadomość NOTIFY
….
Po uzyskaniu nowych informacji zmieniających status Obserwowanego kolejna wiadomość NOTIFY

## Slide 137: RLS abonuje obecność Obserwowanego

## Slide 138: Subskrypcja Obserwatora (2)
RLS wysyła żądanie SUBSCRIBE
Żądanie przekazywane via S-CSCF do I-CSCF
I-CSCF pyta HSS przydział S-CSCF
S-CSCF bada IFC i przekazuje żądanie do PA (Presence Agent)
PA wysyła 200 OK a następnie NOTIFY

## Slide 139
IMS
Terminal
(
1
)
PUBLISH
P
-
CSCF
(
2
)
PUBLISH
S
-
CSCF
P
S
(
3
)
PUBLISH
(
4
)
200
OK
Originating
Visited
Network
Originating Home Network
Evaluation of
initial filter criteria
(
5
)
200
OK
(
6
)
200
OK
Terminal IMS publikuje informację o obecności

## Slide 140: Subskrypcja informacji obserwatora i publikacja obecności
Po wystartowaniu usługi obecności
  PUA subskrybują informację własnych obserwatorów
    Pole nagłówka Event w żądaniu SUBSCRIBE:
      presence.winfo
  Publikuje informacje o bieżącym statusie obecności Obserwowanego
  Terminal IMS wysyła wiadomość PUBLISH
    S-CSCF bada IFC
    S-CSCF przekazuje dalej wiadomość PUBLISH
    PA autoryzuje publikację i wysyła odpowiedź 200 OK
  Inne PUA (np. należące do stron trzecich)
    np. S-CSCF może wysłać żądanie REGISTER strony trzeciej do serwera obecności Obserwowanego (PA) aby powiadomić, że Obserwowany zarejestrował się w IMS
    Dowolny obiekt dysponujący informacją o Obserwowanym może opublikować ją do PA, który z kolei opublikuje ją w PA Obserwowanego

## Slide 141: Optymalizacja obecności
Optymalizacja
  Intensywny strumień powiadomień
    Filtrowanie zdarzeń
  Adaptacja informacji o obecności
    Częściowe powiadamianie
    Filtrowanie zdarzeń
Sieć IMS i terminale implementują rozszerzenia

## Slide 142: Interfejs Ut
Między terminalem IMS i AS
  Protokoły obsługiwane
    HTTP 1.1
    XML Configuration Access Protocol (XCAP)

## Slide 143: IM w trybie pagera w IMS
Norma 3GPP TS 24.229 wymaga od terminali IMS implementacji MESSAGE
  RFC 3428
  Opcjonalna funkcja usługowa w S-CSCF i AS
Ograniczenia
  Np. Wielkość wiadomości
Główny cel
  Umożliwienie S-CSCF lub AS wysyłania krótkich wiadomości natychmiastowych do terminali IMSl
Przykład zastosowania
  AS jest sterownikiem w usłudze poczty głosowej
    Powiadamianie użytkownika przez AS o oczekujących wiadomościach
  Implementacja
    Rejestracja
    S-CSCF bada IFC
    S-CSCF wysyła żądanie REGISTER strony trzeciej do wskazanego AS
    Po odebraniu żądania REGISTER - AS generuje żądanie MESSAGE z powiadomieniem (informacja tekstowa, odsyłacz, ….)
    MESSAGE przekazywana via S-CSCF i P-CSCF jak każda wiadomość SIP

## Slide 144: IM w trybie pagera w IMS

## Slide 145: Przykład usługi - IM w trybie pagera

## Slide 146: Model sesyjny IM w IMS
Sesja wiadomości natychmiastowych inicjowana żądaniem INVITE zawierającym w SDP definicję mediów dla IM
Protokół Message Session Relay Protocol (MSRP) wykorzystywany do transportu wiadomości
Dwa scenariusze
  1. Terminal IMS ustanawia sesję z innym terminalem
    Wiadomości SIP przechodzą przez węzły IMS
      Jedyna różnica: brak żądania rozszerzenia warunku wstępnego w INVITE
  2. MRFC i MRFP spełniają w sieci rolę pośredników
    Taryfikacja związana z wielkością lub treścią wiadomości (MRSP SEND)
    MRF jako serwer obsługujący „chat room” – wielostronną konferencję
    MRSP: VISIT, OK, SEND
    Później dołącza się do konferencji drugi użytkownik i ustanawia drugą sesję z MRFC

## Slide 147: IM w trybie sesyjnym z wykorzystaniem MSRP

## Slide 148: Sesja wielostronna – serwer czatu

## Slide 149: Usługi konferencyjne w IMS
Norma 3GPP TS 24.147 oparta na SIPPING RFC 4353
Wykorzystane elementy XCON RFC 4582
  Mechanizm BFCP (Binary Floor Control Protocol)
Model konferencji z scentralizowanym serwerem konferencyjnym
  Tightly coupled conference model
  Podział logiczny serwera na 2 komponenty
    Sygnalizacja
    Media
  Możliwość współpracy z PSTN
    Dostęp dla użytkowników z PSTN przez MGCF, który działa jako uczestnik konferencji
    SIP w komunikacji z AS/MRFC

## Slide 150: Usługi konferencyjne w IMS- serwer konferencyjny
Mp
MRFP
AS
/
MRFC
Conference
Server

## Slide 151: Utworzenie konferencji z wykorzystaniem „conference factory” URI
Alice
Bob
Conference
Server
(
1
)
INVITE Conference Factory URI
(
3
)
ACK
(
2
)
200
OK
Contact
:
Conference URI
(
4
)
INVITE Conference URI
(
6
)
ACK
(
5
)
200
OK
Contact
:
Conference URI

## Slide 152: Dołączenie użytkownika do konferencji z wyk. PSI
IMS
Terminal
(
1
)
INVITE
P
-
CSCF
(
1
2
)
183
Session
Progress
(
3
)
INVITE
(
1
1
)
183
Sesssion Progress
(
1
3
)
183
Session
Progress
S
-
CSCF
AS
/
MRFC
(
7
)
PSI
Location
Query
(
8
)
Response
I
-
CSCF
HSS
(
5
)
INVITE
(
2
)
100
Trying
(
4
)
100
Trying
(
6
)
100
Trying
(
9
)
INVITE
(
10
)
100
Trying
Originating
Visited
Network
Originating
Home
Network
Terminating Home Network
(
14
)
183
Session
Progress
Evaluation of
initial filter criteria
I
n
t
e
r
a
c
t
i
o
n
w
i
t
h
M
R
F
P
t
o
a
l
l
o
c
a
t
e
r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
o
r
t
h
e
c
o
n
f
e
r
e
n
c
e

## Slide 153: Protokół DIAMETER

## Slide 154: AAA - Authentication, Authorization, and Accounting
Uwierzytelnienie (Authentication)
  Czynność weryfikacji tożsamości obiektu lub osoby
Upoważnienie (Authorization)
  Czynność stwierdzania czy żądający uzyska pozwolenie na dostęp do zasobu
Rozliczanie (Accounting)
  Czynność zbierania informacji dotyczących wykorzystania zasobu

## Slide 155: AAA w Internecie
RADIUS: Remote Authentication Dial In User Service
  zdefiniowany w RFC 2865
  protokół klient-serwer
  Network Access Server (NAS)- klient
  Radius Server - serwer
  UDP
  Brak sygnalizacji „keep alive”

## Slide 156: Protokół Diameter - RFC 3588
Protokół bazowy i zbiór aplikacji Diameter, które uzupełniają podstawową funkcjonalność protokołu

## Slide 157: Protokół Diameter
Diameter wykorzystuje niezawodny transport, który zapewnia sterowanie przeciążeniem
Niezawodna komunikacja - TCP i SCTP
bezpieczeństwo - IPSEC i TLS
Diameter udostępnia wiadomość poziomu aplikacyjnego - puls (heartbeat)
  monitoruje status połączenia
  pozwala na odtwarzanie po błędach

## Slide 158: Protokół Diameter
Jednostki funkcjonalne realizujące funkcje AAA
  Klient Diameter
    realizuje kontrolę dostępu
  Serwer Diameter
    obsługuje żądania AAA (authentication, authorization, accounting)
  Proxy:
    Przekazywanie dalej wiadomości Diameter
    Podejmuje decyzje dotyczące polityk dotyczące zasobów i udostępniania

## Slide 159: Protokół Diameter
  Relay
    Przekazuje dalej wiadomości Diameter
    Zmienia wiadomości Diameter tylko wstawiając lub usuwając dane związane z rutingiem
  Agent Redirect
    wiąże klientów z serwerami i umożliwia im bezpośrednią komunikację
  Translation agent
    Realizuje translację protokołów między Diameter i innymi protokołami AAA
  Węzeł Diameter
    implementuje protokół Diameter

## Slide 160: Sesja Diameter
Powiązana sekwencja zdarzeń przypisana do pewnego działania
  Złożona z wiadomości protokołu Diameter wymienianych między:
    Serwerem NAS i serwerem Diameter
    S-CSCF i HSS

## Slide 161: Format wiadomości Diameter

## Slide 162: Format wiadomości Diameter
Wersja
  Tylko wersja 1
Długość wiadomości
  Długość wiadomości Diameter
wskaźniki wiadomości
  Czy żądanie, czy odpowiedź ?
  Czy wiadomość może być obsłużona przez proxy
  Czy wiadomość zawiera błąd protokołu
  Czy potencjalnie wiadomość jest retransmitowana

## Slide 163: Format wiadomości Diameter
Command-code
  Konkretna wiadomość
Application-ID
  Identyfikacja aplikacji Diameter wysyłającej wiadomość
Hop-by-hop identifier
  Ustawiana przez każdy krok przy wysyłaniu żądania
End-to-End identifier
  Nadawca żądania ustala wartość

## Slide 164: Podstawowe komendy protokołu Diameter
Wiadomość | Skrót | Kod
Abort-Session-Request Abort-Session-Answer Accounting-Request Accounting-Answer Capabilities-Exchange-Request Capabilities-Exchange-Answer Device-Watchdog-Request Device-Watchdog-Answer Disconnect-Peer-Request Disconnect-Peer-Answer Re-Auth-Request Re-Auth-Answer Session-Termination-Request Session-Termination-Answer | ASR ASA ACR ACA CER CEA DWR DWA DPR DPA RAR RAA STR STA | 274 274 271 271 275 275 280 280 282 282 258 258 275 275

## Slide 165: Podstawowe komendy protokołu Diameter
Abort Session Request i Answer
  Przerywa usługę świadczoną użytkownikowi
Accounting Request i Answer
  Przekazuje zdarzenia związane z taryfikacją
Capabilities Exchange Request i Answer
  Wymienia tożsamość węzła i jego możliwości funkcjonalne

## Slide 166: Podstawowe komendy protokołu Diameter
Device watchdog Request i Answer
  Wykrywa potencjalne awarie
Disconnect Peer Request i Answer
  Zamyka połączenie transportowe
Re-Authentication Request i Answer
  Ponowna identyfikacja użytkownika
Session Termination Request i Answer
  kończy sesję

## Slide 167: Struktura AVP (Attribute Value Pair)

## Slide 168: Struktura AVP
AVP code, Vendor-ID
  1~255 atrybutów protokołu RADIUS
  256~ atrybuty specyficzne dla protokołu Diameter
Wskaźniki - flagi
  Wymaganie szyfrowania
  Czy wsparcie dla AVP jest obowiązkowe, czy opcjonalne
  Czy opcjonalne pole Vendor-ID występuje
Długość AVP
  Długość AVP

## Slide 169: AAA i AAA URI
Protokoły AAA mogą używać aaa lub aaa URI do identyfikacji zasobów AAA
Format URI
  “aaa://” or “aaas://” FQDN [port] [transport] [protocol]
  FQDN : Fully Qualified Domain Name
Przykłady URI
  aaa://server.home1.net
  aaa://server.home1.net:8868
  aaa://server.home1.net;transport=tcp;protocol=diameter

## Slide 170: AAA w IMS

## Slide 171: Problemy AAA
Poświadczanie i uprawnianie w IMS
Interfejsy Cx i Dx
Interfejsy Sh
Mechanizmy rozliczeniowe
Architektura taryfikacji
Taryfikacja Offline
Taryfikacja Online

## Slide 172: Architektura AAA w IMS

## Slide 173: AAA w IMS
Interfejs Cx
  Między HSS a I-CSCF lub S-CSCF
Dx
  łączy I-CSCF lub S-CSCF z SLF
Sh
  między HSS a SIP AS lub OSA-SCS

## Slide 174: Interfejsy Cx i Dx
Zestaw wiadomości protokołu DIAMETER wspólny z następującą różnicą:
  SLF działa jako agent przekierowujący protokołu Diameter
  HSS działa jako serwer DIAMETER
Funkcjonalność
  Lokalizacja S-CSCF przydzielonego użytkownikowi
  Ściąganie wektorów uwierzytelnienia użytkownika
  Przyznawanie upoważnienia do roamingu w wizytowanej sieci
  Zapis w HSS adresu S-CSCF przydzielonego użytkownikowi
  Informowanie HSS o stanie rejestracji identyfikacji użytkownika
  Ściąganie z HSS profili użytkowników
  Przekazywanie profilu użytkownika z HSS do S-CSCF
  dostarczanie I-CSCF niezbędnej informacji do wyboru S-CSCF

## Slide 175: Lista wiadomości aplikacji DIAMETER dla interfejsu Cx
Nazwa | Skrót | Kod
User-Authorization-Request User-Authorization-Answer Server-Assignment-Request Server-Assignment-Answer Location-Info-Request Location-Info-Answer Multimedia-Auth-Request Multimedia-Auth-Answer Registration-Termination-Request Registration-Termination-Answer Push-Profile-Request Push-Profile-Answer | UAR UAA SAR SAA LIR LIA MAR MAA RTR RTA PPR PPA | 300 300 301 301 302 302 303 303 304 304 305 305

## Slide 176: Wiadomości w styku Cx
User-Authorization-Request i Answer (UAR,UAA)
  Gdy I-CSCF odbierze żądanie SIP REGISTER, to je wysyła
    The HSS filters user
    Umowa roamingowa
    I-CSCF może wybrać S-CSCF
    Sprawdza czy „public user identity” może użyć tego „private user identity” w celu uwierzytelnienia
Multimedia-Auth-Request i Answer (MAR,MAA)
  Gdy S-CSCF odbierze żądanie SIP REGISTER, wysyła je w celu wyszukania wektorów uwierzytelnienia
Server-Assignment-Request i Answer (SAR,SAA)
  informuje HSS, że
    Użytkownik jest / nie jest obecnie zarejestrowany w tym S-CSCF
  S-CSCF żąda profilu użytkownika

## Slide 177: Proces rejestracji

## Slide 178: Wiadomości Location-Info-Request i Answer
Location-Info-Request i Answer (LIR,LIA)
  I-CSCF odbierający żądanie SIP, które nie zawiera pola nagłówka Route wskazującego na następny krok SIP (S-CSCF) musi dowiedzieć się który S-CSCF (jeśli taki istnieje) został przydzielony użytkownikowi

## Slide 179: Wiadomości Registration-Termination-Request/Answer
Registration-Termination-Request i Answer
  HSS wysyła tę wiadomość do S-CSCF, gdy sieć macierzysta zamierza odrejestrować pewnego użytkownika (o jednym lub więcej zarejestrowanych identyfikatorach PUIs)

## Slide 180: Wiadomości Push-Profile-Request i Answer
Push-Profile-Request i Answer
  HSS wysyła wiadomość do S-CSCF, gdy aktualizowany jest profil użytkownika

## Slide 181: AVP aplikacji Diameter dla interfejsu Cx
Visited-Network-Identifier
  Przekazuje identyfikator sieci, w której znajduje się P-CSCF
Public-Identity
  przenosi Public User Identity
Server-Name
  zawiera URI węzła serwera SIP
Server-Capabilities
  Możliwości S-CSCF
    Mandatory-Capability, Optional-Capability
    Server-Name

## Slide 182: AVP aplikacji Diameter dla interfejsu Cx
SIP-Auth-Data-Item
  SIP-Item-Number
  SIP-Authentication-Scheme
    tylko definiuje Digest-AKAv1-MD5
  SIP-Authenticate
    Wstawia pole nagłówka SIP WWW-Authenticate odpowiedzia „401 Unauthorized response”
  SIP-Authorization
  SIP-Authentication-context
  Confidentiality-Key, Integrity-Key
    Klucze wymagane przez P-CSCF do szyfrowania/deszyfrowania

## Slide 183: AVP aplikacji Diameter dla interfejsu Cx
Server-Assignment-Type
  Przyczyna kontaktowania się S-CSCF z HSS
Deregistration-Reason
  Reason-Code
  Reason-Info
Charging-Information
  Primary-Event-Charging-Function-Name
  Secondary-Event-Charging-Function-Name
  Primary-Charging-Collection-Function-Name
  Secondary-Charging-Collection-Function-Name

## Slide 184: AVP aplikacji Diameter dla interfejsu Cx
User-Authorization-Type
  Typ uwierzytelnienia żądany przez I-CSCF w wiadomości UAR
User-Data-Already-Available
  W wiadomości SAR, czy S-CSCF otrzymał już profil użytkownika

## Slide 185: Profil użytkownika
S-CSCS ściąga profil użytkownika
  Gdy użytkownik rejestruje się po raz pierwszy
  Gdy profil się zmienia
User-Data AVP

## Slide 186: Struktura profilu użytkownika

## Slide 187: Interfejs Sh
Między SIP AS lub OSA-SCS a HSS
Zapewnia funkcjonalność przechowywania i wyszukiwania danych
  skrypty/scenariusze wykonawcze dla usługi
  parametry konfiguracyjne
Zapewnia mechanizm subskrypcji i powiadamiania
Implementacja interfejsu Sh opcjonalna
  zależna od typu/rodzaju usługi

## Slide 188: Dane użytkownika w interfejsie Sh (1/2)
Przechowywane dane
Identyfikatory publiczne
  lista Public User Identities przydzielonych użytkownikowi
Stan użytkownika IMS
  Stan rejestracji użytkownika
Nazwa S-CSCF
  Adres S-CSCF przydzielonego użytkownikowi
Initial filter criteria
  Informacja wyzwalająca dla usługi

## Slide 189: Dane użytkownika w interfejsie Sh (2/2)
Informacja o lokalizacji
  Lokalizacja użytkownika
Status użytkownika
  Stan użytkownika
Informacja taryfikacyjna
  Addresy funkcji taryfikacyjnych

## Slide 190: Komendy Aplikacji DIAMETER dla interfejsu Sh
Nazwa komendy | Skrót | Kod
User-Data-Request User-Data-Answer Profile-Update-Request Profile-Update-Answer Subscribe-Notifications-Request Subscribe-Notifications-Answer Push-Notifications-Request Push-Notifications-Answer | UDR UDA PUR PUA SNR SNA PNR PNA | 306 306 307 307 308 308 309 309

## Slide 191: Wiadomości UDR/UDA
AS wysyła wiadomość UDR do HSS aby zażądać danych użytkownika

## Slide 192: Wiadomości PUR/PUA
AS wysyła wiadomość PUR do HSS
  Modyfikacja atrybutu danych użytkownika (repository-type)
  zapamiętanie atrybutu danych użytkownika (repository-type)

## Slide 193: Wiadomości SNR/SNA i PNR/PNA
AS może subskrybować zmiany w danych użytkownika wysyłając wiadomość SNR
Gdy zajdzie zmiana HSS wysyła wiadomość PNR

## Slide 194: AVP aplikacji Diameter w interfejsie Sh
User-Identity AVP
  Public User Identity
    Public User Identity AVP
    MSISDN
User-Data AVP
  Zawiera dane użytkownika zgodnie z definicją danych użytkownika w styku Sh
Service-Indication AVP
  zawiera identyfikator przechowywanych danych
Subs-Req-Type AVP
  Zawiera wskazanie AS
Requested-Domain AVP
  Wskazuje czy AS jest zainteresowany dostępem do danych w domenie CS lub PS
Current-Location AVP
  Wskazuje czy procedura “active location retrieval” powinna być zainicjowana
Server-Name AVP
  Nazwa domeny aplikacji Diameter

## Slide 195: Taryfikacja w IMS

## Slide 196: Rozliczanie
Gromadzenie danych o wykorzystaniu zasobóww celach
  Analizy pojemności i trendów
  Podziału kosztów
  Audytu
  billingu
Systemy taryfikacji używają unikalnych identyfikatorów w celu korelacji danych taryfikacyjnych związanych z konkretną sesją

## Slide 197: IMS – model taryfikacji

## Slide 198: Taryfikacja w IMS
Zdefiniowana w TS 32.225
Dwa modele:
  Offline
    Informacje taryfikacyjne zbierane po sesji
    Użytkownik otrzymuje faktury w cyklu np. miesięcznym
    Elementy architektury IMS przekazują dane taryfikacyjne
    CCF konstruuje i formatuje rekordy zaliczeniowe - CDR
  Online
    Elementy IMS współpracują z systemem taryfikacji w czasie rzeczywistym
    System taryfikacji w czasie rzeczywistym prowadzi interakcję z kontem użytkownika
    AS i MRFC przekazują informacje taryfikacyjne
    ECF używa zdarzeń rozliczeniowych do realizacji OCS
3GPP TR 23.815 (Charging implications of IMS architecture)

## Slide 199: IMS – taryfikacja off-line
Home(B) = Visited(B)
I
-
CSCF
I
-
CSCF
P
-
CSCF
P
-
CSCF
BGCF
B
GCF
GGSN
GGSN
SGSN
SGSN
BS
CGF
Rf
Ga
Home(A) = Visited(A)
CCF
MRFC
MRFC
S
-
CSCF
S
-
CSCF
I
-
CSCF
I
-
CSCF
P
-
CSCF
P
-
CSCF
BGCF
BGCF
GGSN
GGSN
SGSN
SGSN
BS
CGF
Rf (Diameter)
Ga
Bi
CCF
Bp
Bp
Bi
BGCF
MGCF
AS
AS
MRFC
MRFC
S
-
CSCF
S
-
CSCF
BGCF
MGCF
AS
AS
Wszystkie elementy, które realizują funkcje sterowania sesją SIP mogą generować dane taryfikacyjne off-line
ACR

## Slide 200: IMS - architektura taryfikacji offline
Komponenty
  CCF: Charging Collection Function
  CGF: Charging Gateway Function
  BS: Billing System
Interfejsy
  Rf : wysyłanie danych do CCF
  Ga : wysyłanie danych do CGF
  Bi : wysyłanie danych do BS
  Bp : wysyłanie danych do BS

## Slide 201: Terminal IMS w wizytowanej sieci

## Slide 202: Terminal IMS w macierzystej sieci

## Slide 203: Interfejs Rf
Oparty na Diameter
Accounting-Request i Answer (ACR,ACA)
  Przekazuje informację taryfikacyjną do CCF

## Slide 204: AVP w ACR do rozliczania off-line

## Slide 205: AVP w ACA do rozliczania off-line

## Slide 206: Interfejs Rf
Accounting-Record-Type AVP
  START_RECORD: gdy sesja się zaczęła
  INTERIM_RECORD: w trakcie trwających sesji
  STOP_RECORD: gdy sesja się kończy
  EVENT_RECORD: dla zdarzeń, które nie są związane z zarządzaniem sesją

## Slide 207: Przykład użycia EVENT RECORD w ACR

## Slide 208: Schemat taryfikacji online w IMS

## Slide 209: IMS – taryfikacja on-line
Charging
information
flow
ISC
SGSN
SGSN
CAP
Online Charging System
Home(A) + Visited(A)
Re
Rb
Ro
Ro
Re
Rc
MRFC
MRFC
AS(s)
AS(s)
ISC
SGSN
SGSN
CAP
Online Charging System
Home(B) + Visited(B)
Re
Rb
Ro
Ro
Re
Rc
Account
Correlation
Function
Bearer
Charging
Function
Account
Correlation
Function
Bearer
Charging
Function
Rating
Function
Rating
Function
S-CSCF
S-CSCF
S-CSCF
S-CSCF
AS(s)
AS(s)
MRFC
MRFC
SCCF
CPCF
SCCF
CPCF
Session
Charging
Function
Session
Charging
Function
Event
Charging
Function
Event
Charging
Function

## Slide 210: Taryfikacja Online
S-CSCF <-> SCF
  SCF z punktu widzenia S-CSCF jest traktowany jak serwer aplikacji (AS)
  SCF nie udostępnia użytkownikom usług
  SCF przekazuje informację rozliczeniową Funkcji Korelacji (Correlation Function)
  Jeśli użytkownikowi kończy się limit
    CF informuje SCF
    SCF kończy sesję działając jako B2BUA

## Slide 211: Taryfikacja Online
Interfejs Ro
  Oparty na DIAMETER
  Wiadomości Accounting-Request i Answer (ACR,ACA)
IEC
  Natychmiastowa taryfikacja zdarzeniowa (Immediate Event Charging)
  Accounting-Record-Type: EVENT_RECORD
ECUR
  Taryfikacja zdarzeniowa (Event Charging) z rezerwacją jednostek (Unit Reservation)
  Accounting-Record-Type: START_RECORD, INTERIM_RECORD, STOP_RECORD

## Slide 212: AVP w ACR dla taryfikacji online

## Slide 213: AVP w ACA dla taryfikacji online

## Slide 214: Immediate Event Charging (IEC)
ECF odbiera wiadomość ACR (1)
ECF pobiera stosowną liczbę jednostek kredytu z konta użytkownika i następnie upoważnia MRFC lub AS do dostarczenia użytkownikowi usługi
ECF zwraca wiadomość ACA (2)

## Slide 215: Taryfikacja zdarzeniowa z rezerwacją - ECUR
ECF odbiera wiadomość ACR (1)
ECF rezerwuje pewną liczbę jednostek kredytowych na koncie użytkownika i następnie upoważnia MRFC lub AS do dostarczenia usługi użytkownikowi
ECF zwraca wiadomość ACA (2)
Gdy użytkownik wykorzystał już większość z zarezerwowanych swoich jednostek kredytu i upoważnił MRFC lub AS do dostarczenia usługi użytkownikowi
  MRFC lub AS wysyła wiadomość ACR (3)
  ECF rezerwuje kolejne jednostki kredytu i zwraca wiadomość ACA (4)

## Slide 216: Taryfikacja zdarzeniowa z rezerwacją - ECUR

## Slide 217: Wyznaczanie liczby jednostek kredytu
Proces ustalania ile jednostek kredytu powinno być zarezerwowane lub wycofane dla konkretnej usługi
Scentralizowane
  Realizowane przez ECF
  Wiadomość ACR zawiera wycenę
Zdecentralizowane
  Realizowane przez MRFC lub AS
  Wiadomość ACR zawiera Requested-Service-Unit AVP

## Slide 218: Wycenianie (rating)
Konwersja jednostek kredytu na kwotę wyrażoną w walucie
Wycenianie scentralizowane
  Realizowane przez ECF
Wycenianie zdecentralizowane
  Realizowane przez MRFC lub AS

## Slide 219: Zmiany Taryfy
ECF może poinformować MRFC i AS o zmianie taryfy dla konkretnej usługi
Za pomocą Tariff-Switch-Definition AVP w wiadomości ACA

## Slide 220: Ewolucja IMS

## Slide 221: Wspólna architektura 3G/NGN 2005
Wykorzystanie wspólnej architektury serwer/brama 3G dla sieci stacjonarnych przewodowych i mobilnych bezprzewodowych
Sieć szkieletowa
MGW
MGW
Sieć mobilna
Sieć przewodowa
Brama medialna

## Slide 222: Idea Common IMS
Konwersacyjne
Strumieniowanie
Nadawanie
Wymiana
wiadomości
Internet
Wsparcie dla szerokiego spektrum usług
Wsparcie dla usług konwergentnych obejmujących sieć stacjonarną i mobilną
Funkcje sterowania
Pakietowy transport
DSL/ATM
DSL/Ethernet
UTRAN/GPRS
Sieć szkieletowa
CATV
WLAN
Dobrze zdefiniowane API między płaszczyzną sterowania a aplikacjami
Niezależność płaszczyzn sterowania i transportu
Neutralność dostępowa

## Slide 223: Wizja sieci NGN w ETSI
Integracja sieci mobilnych i stacjonarnych za pomocą wspólnej platformy IMS
Uniwersalna wielousługowa, wieloprotokołowa sieć IP
Neutralność dostępowa
  dostęp bezprzewodowy i przewodowy, mobilny i stacjonarny
Zapewnienie QoS, bezpieczeństwa i niezawodności
Zapewnienie współpracy z innymi sieciami
Obsługa mobilności i nomadyczności użytkowników i urządzeń
Uniwersalny dostęp do personalnego profilu usługowego
  stały
  w dowolnym miejscu
  za pomocą różnych terminali

## Slide 224: Założenia architektury TISPAN NGN
Podejście oparte o koncepcję podsystemów:
  Elastyczność umożliwiająca wprowadzanie z czasem nowych podsystemów stosownie do potrzeb i kategorii usług
  Wykorzystanie dorobku innych ciał normalizacyjnych
Komunikacja IP realizowana przez dwa podsystemy:
  Network Attachment Subsystem (NASS)
  Resource and Admission Control Subsystem (RACS)
Pierwsze podsystemy usługowe:
  3GPP IMS zaadaptowany do obsługi dostępu xDSL(wspólnie z 3GPP), do usług multimedialnych i emulacji usług PSTN/ISDN
  Podsystem emulacji PSTN/ISDN umożliwiający wymianę sprzętu TDM przy zachowaniu tradycyjnych terminali i symulacji usług PSTN/ISDN dla terminali IP

## Slide 225: Normalizacja NGN w ETSI TISPAN
NGN-Release 1: Grudzień 2005
  Definicja architektury z uwzględnieniem jej wykorzystania i adaptacji pod kątem realizacji innych podsystemów
NGN-Release 2: Kwiecień 2008,
  Oparty na Release 1
  Dodane nowe obszary zastosowań
    IPTV, Brama domowa, sieci korporacyjne
NGN Release 3: Czerwiec 2008
  10 obszarów prac, m.in. inteligentny dom, ITS, …
  Współpraca z systemami „nie-IMS”

## Slide 226: Środowisko IMS TISPAN

## Slide 227: Kluczowe obszary prac w NGN Rel 1 i Rel 2
Sterowanie zasobami
Zasady dołączania sieci dostępowych
Common IMS
Usługi dodatkowe
IPTV
Sieci domowe
Sieci korporacyjne
W miarę uruchamiania i testowania sieci NGN TISPAN przewiduje przyrost liczby poprawek w normach NGN-R1 i R2
  Problem dojrzałości normalizacji

## Slide 228: TISPAN NGN Release 3
Zakres wymagań dotyczących NGN Release 3
  Konsolidacja zagadnień związanych z VoIP
    End-to-end QoS, bezpieczeństwo, współpraca miedzysieciowaa
  Ewolucja usług IPTV
    Łączenie funkcjonalności TV z usługami telekomunikacyjnymi
  Ultra szerokopasmowy dostęp do NGN
    Stacjonarny i bezprzewodowy
  Współpraca z sieciami NGN - IMS i „nie-IMS”
  Harmonizacja sieci – poprawienie interoperacyjności z innymi sieciami NGN (nie IMS)
  Współpraca z 3GPP i GSMA oraz innymi organizacjami normalizacyjnymi

## Slide 229
Definicja UTRAN
Podstawowe funkcje usługowe 3G
Podstawa dla wczesnych wdrożeń sieci 3G
„Common IMS”
Uwzględnienie przewodowego dost. szerokopasmowego
Zachowanie ciagłości połączenia (Voice Call Continuity)
Usługi multimedialne wykorzystujące IMS
R 7
2007
R 4
3/2001
R 5
3/2002
Druga faza IMS
Dostęp HSUPA
Wiele nowych funkcji usługowych realizujących w pełni założenia sieci 3G
R 6
12/2004
Rok
R 1
2006
R 2
12/2007
R 3
R 99
12/1999
Architektura IMS
Usługi multimedialne wykorzystujące IP
Dostęp HSDPA
Separacja płaszczyzn sterowania i użytkownika w sieci szkieletowej
Pierwsze kroki ku oparciu działania na IP
Emulacja PSTN/ISDN
Usługi dostarczania treści: IPTV, strumieniowanie ,..
Optymalizacja wykorzystania zasobów
Szczegółowa definicja architektury
Podstawowe usługi
OSS, dane użytk.NGN, kontrola przeciążeń, QoS, bezpieczeństwo…
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Wprowadzenie IMS
R 8
2009?
Konsolidacja VoIP
Ewolucja usług IPTV ,..
Ultra szerokopasmowy dostęp do NGN
Współpraca z sieciami NGN - IMS i „nie-IMS”

## Slide 230: Architektura TISPAN NGN - koncepcja podsystemów
Other networks
Other
subsystems
Core IMS
PSTN/ISDN
Emulation
subsystem
User Equipment
Service Layer
Transport Layer
Transfer Functions
Resource and
Admission Control
Subsystem
Network
Attachment
Subsystem
Applications
User
profiles

## Slide 231: TISPAN a architektura sieci stacjonarnej NGN
Dwa dodatkowe podsystemy:
  Network Attachment Subsystem (NASS)
    Wsparcie dla dostępu nomadycznego i zarządzaniu lokalizacjami za pomocą usług IP jak w sieciach stacjonarnych z uwzględnieniem systemów AAA
  Resource Admission Control Subsystem (RACS)
    Realizacja QoS
    Sterowanie bramami na granicach sieci
    Obsługa przejścia przez NATy zlokalizowane w sieciach u użytkowników

## Slide 232: Charakterystyka ETSI TISPAN NGN Release 1
Wsparcie dla aplikacji SIPowych i nie SIPowych
IMS dla konwersacyjnych aplikacji SIPowych
Inne podsystemy dla innych rodzajów aplikacji
Uniwersalność dostępowa
Wsparcie dla realizacji złożonych modeli komercyjnego świadczenia usług
Realizacja FMC w oparciu o IMS
Wykorzystanie wyników i współpraca
  3GPP, DSL Forum, MultiService Forum, OMA, ITU-T NGN FG, Parlay
Podstawa - 3GPP IMS Release 6

## Slide 233: Architektura IMS jako podstawa NGN
Other IP Networks
IP Transport (Access and Core)
T
-
MGF
I
-
BGF
AS
HSS
IBCF
A
-
BGF
P
-
CSCF
S
-
CSCF
BGCF
I
-
CSCF
SLF
Charging
Functions
IWF
UE
Rdzeń IMS
Mw
Mw
Mw/Mk/Mm
Mr
Mg
Mj
Mi
Mp
Mn
Gm
Gq
ISC
Cx
Dx
Dh
Sh
Ic
Rf
/Ro
Rf
/Ro
Cx
Ib
Ia
Id
PSTN/ISDN
SGF
MRFC
MGCF
MRFP
RACS - Resource and Admission Control Subsystem
NASS - Network
Attachment
Subsystem
If
Ie
Mi
Mw

## Slide 234: TISPAN NGN Rel 1 : NGN na IMS
TDM Switches
TDM Switches
Inter-working with PSTN
Signaling
Gateway
Media Gateway
SoftSwitch
Access Gateway

## Slide 235: Różnice między NGN IMS a 3GPP IMS
Sieć przewodowa vs sieć bezprzewodowa mobilna:
  Różny charakter ograniczeń dotyczących pasma, bezpieczeństwa, opóźnień transmisyjnych
Terminale:
  Różne wymagania nakładane na terminale NGN (np. obsługa IPv6, dostępność UICC)
Informacja lokalizacyjna
  Różna natura informacji – brak dostępności
Zarządzanie zasobami
  Brak obsługi jawnej sygnalizacji związanej z rezerwacją zasobów w terminalach i punktach brzegowych sieci dostępowej
  Wspólne zasoby użytkowane przez przez sygnalizację i media
Aspekty regulacyjne
  Różne ograniczenia

## Slide 236: IMS i IP TV

## Slide 237
Definicje i model IPTV
BT: Bezpieczne dostarczanie strumieniowanych treści wizualnych do użytkowników za pomocą zarządzanej sieci i prezentowanych w odbiorniku TV lub podobnym urządzeniu
NTT: usługa cyfrowej TV dostarczana użytkownikom za pomocą szerokopasmowej sieci IP
TVP: IPTV - jakikolwiek przekaz audio/wideo, w którym, choćby częściowo, wykorzystywany jest protokół IP (prof. Marek Hołyński)

## Slide 238: Perspektywa użytkownika
Łączenie korzystania z telewizji i Internetu
Uniezależnienie od pory nadawania
Uniezależnienie od miejsca
Personalizacja treści
Migracja w kierunku idei domowego centrum

## Slide 239: Charakterystyka IPTV
IPTV - jakikolwiek przekaz audio/wideo, w którym, choćby częściowo, wykorzystywany jest protokół IP
Telewizja w sieci IP
Dwukierunkowy kanał między użytkownikiem a usługpdawcą
Możliwość rewolucyjnej zmiany sposobu korzystania z i modelu oglądania TV
Integracja IPTV service z innymi usługami
  Obecność
  VoIP
  Wymiana wiadomości natychmiastowych – IM
  …

## Slide 240: Normalizacja IPTV – wiele działań równoległych
DVB IPTV: Technical standards for digital television
OMA BCAST: Mobile TV with interactivity
ETSI TISPAN IPTV: Integracja IPTV z NGN i IMS
ATIS IIF: Architektura sieciowa IPTV
ITU-T FG IPTV: Koordynacja, przegląd architektury
Open IPTV Forum: Spersonalizowane usługi IPTV, plug and play
IETF: Protokoły, SIP, SDP, IGMP, RTSP, RTP, TV URI, CRID
Inne powiązane obszary:
  ETSI-DVB: Electronic Program Guide
  ETSI-OMA: Electronic Service Guide
  ETSI-ATIS: NGN-based architecture
  ITU- wiele: Architecture coordination

## Slide 241: ETSI TISPAN IPTV: Integracja usług NGN z IPTV
TS 181 014 Transport requirements
TS 181 016
Use cases & service requirements
TS 182 028
IPTV architecture
TS 182 027
IPTV Architecture
TS 183 063
IPTV Protocol
TS 183 064
IPTV Protocol
TS 184 009
TV channel identification
TS 185 009
Set-top boxes
Dedykowany system IPTV
IPTV w oparciu o IMS

## Slide 242: TS 181 016: integracja usług NGN z IPTV
Przypadki użycia – informacyjne
Normatywne wymagania na usługę
Transport
Provider
IPTV
Service Provider
Transport
Domain
Consumer
Content provider
NGN
Service Provider
Content Domain
Service Domain
Consumer Domain

## Slide 243: IPTV – dwie opcje w architekturze TISPAN NGN

## Slide 244: TS 182 027: IPTV oparta na IMS
Wsparcie dla planowanych inwestycji w warstwy sterowania sesją w IMS
  Wspólne mechanizmy identyfikacji i uwierzytelnienia:
    public-, private ID
  wspólne zarządzanie zasobami,
  Wspólne mechanizmy taryfikacyjne
  Obsługa wielu sieci i technik dostępu – IMS neutralny dostępowo
Podstawowe usługi rozsiewcze i strumieniowanie
  Telewizja rozsiewcza
  Treści na życzenie
  Sieciowy PVR (personal video recorder)
  Treści generowane przez użytkowników - planowane w TISPAN Release 3

## Slide 245: Architektura IMS IPTV, TS 182 027

## Slide 246: Architektura IMS IPTV, TS 182 027
Protokół RTSP do sterowania mediami: tryby trików, treść na żądanie (CoD) i sieciowy PVR
Protokół RTP - transport mediów
Protokół IGMP do sterowania TV w trybie rozsiewczym (multicast)

## Slide 247: TS 184 009: wykorzystywanie TV URI
TV URI: “E164” dla kanałów telewizyjnych

## Slide 248: IP TV – schematy działania

## Slide 249: Odkrywanie i selekcja usług IPTV i ustanowienie sesji IPTV

## Slide 250: Tryb TV liniowej

## Slide 251: Tryb CoD (treści na życzenie)

## Slide 252: Tryb rozsiewczy z procedurami trybu efektów specjalnych

## Slide 253: Interakcja IPTV z usługami i aplikacjami NGN - ASF

## Slide 254: ASF – obsługa interakcji IPTV – usługi NGN
Dostarczanie powiadomień z różnych domen usługowych i źródeł
  IMS-IM,
  Połączenie Iprzychodzące IMS
  SMS/MMS
  e-mail
  Zmiana statusu obecności
  RSS
  …
Powiadomienia dostarczane do UE w oparciu o kontekst
  profil użytkownika,
  Lokalizacja
  Status obecności i dostępności
Powiadomienie może wymagać reakcji/odpowiedzi użytkownika

## Slide 255: Współpraca IMS-IPTV

## Slide 256: Przykład implementacji Open Source Core IMS – Fraunhofer FOKUS

## Slide 257: IPTV i Open Source Core IMS

## Slide 258: Usługi – integracja IPTV z usługami IMS

## Slide 259: RCS (Rich Communication Suite)

## Slide 260: Pakiet usług RCS-e - joyn
Chat 1-1 i w grupie
przesyłanie plików dowolnego typu pomiędzy użytkownikami (JPG, AVI, MP3, PDF, DOC, XLS, ZIP …
wzbogacenie połączenia głosowego strumieniem wideo wysokiej jakości pochodzącym z kamery jednego z telefonów,
informacja w czasie rzeczywistym o dostępności poszczególnych usług po drugiej stronie
komunikacja poprzez numer telefonu, bez potrzeby wymiany specjalnych identyfikatorów czy dodatkowych numerów,
korzystanie z usług zaraz po kupnie telefonu (wszystkie nowe telefony będą miały wbudowaną obsługę joyn - tak jak sms).

## Slide 261: RCS-e - joyn
działanie w oparciu o numer telefonu (MSISDN) - nie ma potrzeby wymiany dodatkowych nazw użytkownika, numerów usług czy adresów mailowych
wsparcie producentów telefonów - dzięki temu nie będzie istniała konieczność ściągania żadnych dodatkowych aplikacji.
  Samsung, HTC, LG, Sony, Nokia, Motorola, Huawei, RIM (Blackberry), ZTE.
automatyczna konfiguracja i zakładanie konta
  Usługa dostęna od razu po włączeniu nowo zakupionego telefonu
Interoperacyjność - usługi docelowo dostępne u wszystkich operatorów

## Slide 262: Joyn - kontakty, chat i współdzielenie plików
Wideo:
http://www.joynus.com/contacts
http://www.joynus.com/features/chat/

## Slide 263: joyn: współdzielenie wideo podczas połączenia
Wideo:
http://www.joynus.com/features/video-share/

## Slide 264: Podsumowanie

## Slide 265: 3GPP: Ewolucja UMTS

## Slide 266: Ewolucja UMTS – IMS w EPS
IMS
Internet
Dostęp 3GPP
Dostęp nie-3GPP
EPC
Zaufany
Zaufany / niezaufany
Wielodostępowa sieć szkieletowa oparta na IP, wspólna dla sieci dost.
  zaufanych 3GPP:
    LTE-E-UTRAN, UMTS-UTRAN, GPRS-GERAN
  zaufanych nie-3GPP:
    WIMAX, CDMA2000/HRPD
  niezaufanych:
    WLAN
Funkcje EPC
  Zapewnienie połączenia z domenami usługowymi IP
    IMS
    Internet i inne (np. P2P)
  NAS i bezpieczeństwo (AAA)
  Mobilność i zarządzanie połączeniami
  Sterowanie politykami QoS i taryfikacją (PCC)

## Slide 267: Zagrożenia dla operatorów ze strony Internetu
Mnogość dostępnych usług i aplikacji i otwartość na nowe
  VoIP, wymiana wiadomości natychmiastowych, obecność, komunikacja głosowa i wideokomunikacja
    – np. Skype i inne komunikatory
  Usługi P2P
    wykorzystanie protokołu SIP i innych protokołów
Operator zredukowany do roli dostawcy infrastruktury transportowej dla strumieni bitowych
  również w przypadku sieci 3G – UMTS
  Problem ROI dla sieci dostępu radiowego

## Slide 268: Czego nas nauczył Internet
Internet umożliwia realizację usług multimedialnych i triple play już dziś!
Jakość wynikająca z techniki best effort spełnia wymagania 80-90% wszystkich usług
Otwartość sprzyjająca innowacjom
Funkcjonalność, taniość (bezpłatny dostęp) i łatwość posługiwania się kreuje masowe aplikacje („killer applications”)

## Slide 269: IMS – opinie
IMS – obrona operatorów przed otwartym Internetem
Próba spieniężenia Internetu i sieci IP
  „IMS = IP/Internet Monetizing System” !
IMS pozwala operatorowi zachować kontrolę nad usługami
Możliwość różnicowania QoS
Taryfikacja uwzględniająca typ usługi, QoS, sposób korzystania, treść … itp.

## Slide 270: Wdrażanie usług IMS
Kto wdraża IMS?
  IMS atrakcyjny dla operatorów i usługodawców w sieciach stacjonarnych i mobilnych
  Ponad 200 operatorów prowadzi próby lub jest na początkowym etapie wdrażania
  Przykłady:
    BT - 21st Century Network – IMS i infrastruktura SIP
    Telecom Italia Mobile - usługa współdzielenia wideo
    BellSouth - infrastruktura SIP
    KPN
    TeliaSonera

## Slide 271: Status IMS na świecie
~ 100 operatorów komercyjne próby z IMS
~ 300 IMS projektów na świecie*
2007 – pierwsze projekty z setkami /tysiącami użytkowników
Największe projekty IMS: operatorzy zasiedziali
  Migracja do NGN VoIP
Najbardziej udane wdrożenia w obszarze usług IMS VoIP dla klientów indywidualnych
  Część większego pakietu usługowego
  „Cichy“ bogaty VoIP

## Slide 272: Kurczenie się obszaru kontroli operatorów API dla IMS i EPC – ostatni „szaniec”
Sieci w pełni IP jako droga do aplikacji OTT
Brama usługowa - otwarte API: RCS , IMS, EPC
Źródło: T.Magedanz, Fraunhofer-FOKUS

## Slide 273: Implementacja IMS w chmurze: Projekt Clearwater
http://www.projectclearwater.org/

## Slide 274: Wnioski
Telekomunikacja na rozdrożu
Internet i związane z nim techniki IP radykalnie zmieniają podejście do realizacji usług
IMS jako znormalizowana, uniwersalna architektura usługowa dla mobilnych i stacjonarnych sieci
  Środek realizacji konwergencji

## Slide 276: Dodatek – wyjaśnienie skrótów

## Slide 277: Lista skrótów 1/7
3GPP 3rd Generation Partnership Project
AAA Authentication, Authorization and Accounting
ABG-FE Access Border Gateway Functional Entity
ACTS Advanced Communication Technologies and Services
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line
AGCF Access Gateway Control Function
AMG Access Media Gateway
AMG-FE Access Media Gateway Functional Entity
API Application Programming Interface
APL-GW-FE Application Gateway
AS Application Server
AS-FE Application Server Functional Entity
ATM Asynchronous Transfer Mode
BGCF Breakout Gateway Control Function
BS Base Station
BSC Base Station Cotroller
CAMEL Customized Applications for Mobile Network Enhanced Logic

## Slide 278: Lista skrótów 2/7
CAP CAMEL Application Part
CCF Call Control Function
CDMA Code Division Multiple Access
CS Capability Set
CS Call Server
CSCF Call Session Control Function
CS-PES Call Server based PSTN/ISDN Emulation Service component
DNS Domain Name Server
DRM Digital Right Management
DSL Digital Subscriber Line
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer
DTV Digital TV
DVB Digital Video Broadcasting
DWDM Dense Wave-Division Multiplexing
EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FDM Frequency Division Multiplexing
FE Functional Entity
FITL Fibre in the Loop

## Slide 279: Lista skrótów 3/7
FSN Full Service Network
FTTB Fibre to the Building
FTTC Fibre to the Curb
FTTCab Fibre to the Cabinet
FTTH Fibre to the Home
FTTN Fibre to the Distribution Node
GII Global Information Infrastructure
GPRS General Packet Radio System
GSM Global System For Mobile Communication
HLR Home Location Register
HSS Home Subscriber Server
HTML HyperText Markup Language
HTTP HyperText Transfer Protocol
IBC-FE Interconnection Border Gateway Control Functional Entity
IBG-FE Interconnection Border Gateway Functional Entity
I-CSCF Interrogating CSCF
IETF Internet Engineering Task Force
IFN IMS for Next Generation Networks
IMS IP Multimedia Subsystem
IMS-PES IMS based PSTN/ISDN Emulation

## Slide 280: Lista skrótów 4/7
IM-SSF IP Multimedia Subsystem Switching Function
IN Intelligent Network
INAP IN Application Part
IP Internet Protocol
IPTV IP Television
ISC IMS Service Control
ISDN Integrated Services Digital Network
ISUP ISDN User Part
ITU-T International Telecommunications Union-Telecommunications Sector
LAN Local Area Network
LEX Local Exchange
LMDS Local Multipoint Distribution Service
MAP Mobile Application Part
MDA Mobile Digital Assistant
MEGACO MEdia GAteway COntrol protocol
MG Media Gateway
MGC Media Gateway Controller
MGCF Media Gateway Control Function
MRCF Media Resource Control Function
MRFC Multimedia Resource Function Controller

## Slide 281: Lista skrótów 5/7
MRP-FE Media Resource Process Functional Entity
MTP Message Transfer Part
NACF Network Access Control Functions
NGN Next Generation Network
NNI Network Network Interface
NSIW-FE Network Signalling Interworking Functional Entity
NT Network Termination
OAM Operation, Administration And Maintenance
OMA Open Mobile Alliance
ONP Open Network Provisioning
OSA Open Service Architecture
PC Personal Computer
P-CSCF Proxy CSCF
PDA Personal Digital Assistant
PDF Policy Decision Function
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy
PES PSTN/ISDN Emulation Service component
PLMN Public Land Mobile Network
PNO Public Network Operator
PON Passive Optical Network
POTS Plain Old Telephone Service
PSTN Public Switched Telephone Network

## Slide 282: Lista skrótów 6/7
QOS Quality of Service
RACF Resource and Admission Control Functions
RF Routing Function
RSU Remote Subscriber Unit
RTP Real-time Transport Protocol
SAA-FE Service Authentication and Authorization Functional Entity
SCIM Service Capability Interaction Manager
SCP Service control point
S-CSCF Serving CSCF
S-CSC-FE Serving Call Session Control Functional Entity
SCTP Stream Control Transmission Protocol
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SDSL Symmetric Digital Subscriber Line
SG Signalling Gateway
SG-FE Signalling Gateway Functional Entity
SIF Signalling Interworking Function
SIP Session Initiation Protocol
SL-FE Subscription Locator Functional Entity
SME Small and Medium Enterprise
SPF Service Provide Function
SS7 ignalling System No.7

## Slide 283: Lista skrótów 7/7
SSF Service Switching Function
SSP Service Switching Point
STB Set Top Box
STP Signalling Transfer Points
SUP-FE Service User Profile Functional Entity
TMG Trunking Media Gateway
TMG-FE Trunking Media Gateway Functional Entity
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
USO Universal Service Obligation
VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line
VGW Voice over IP Gateway
VoD Video on Demand
VXML Voice eXtensible Markup Language
WDM Wavelength Division Multiplexing