## Slide 1
Sieci
transportowe
cz.1: SDH i SyncE
Sławomir Kula
na prawach rękopisu
Instytut Telekomunikacji
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
Warszawa, styczeń 2023

## Slide 2
Wprowadzenie
i pojęcia podstawowe
Sławomir Kula

## Slide 3
Podział warstwowy sieci
Sieci dostępowe
Sieci transportowe
(szkieletowe)
LAN
Sławomir Kula

## Slide 4
Przykład sieci transportowej
Sławomir Kula

## Slide 5
Trochę podstawowych pojęć
Sygnał cyfrowy
Sekwencja występujących po sobie, w określonych chwilach
bitów albo grup bitów (np. bajtów).
Postać fizyczna sygnału cyfrowego zależy od konwersji bitów
na sygnał analogowy reprezentujący bit lub bity.
Przepływność binarna sygnału
Liczba bitów sygnału przypadająca na jednostkę czasu, zwykle
sekundę, np. [bit/s]. Przepływność może być stała albo zmienna.
Przepustowość
Przepustowość zwana inaczej pojemnością określa maksymalne
możliwości przesyłania sygnałów w jakimś kanale przesyłowym
(transmisyjnym), przepustowość wyraża się najczęściej w [bit/s].

## Slide 6
Trochę podstawowych pojęć
Zapis heksadecymalny (szesnastkowy)
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 A
11 B
12 C
13 D
E
15 F
C7 hex
C 7 hex
12 7 dziesiętny
8+4 4+2+1
1100 0111 binarny
Przykład
Sławomir Kula

## Slide 7
Sławomir Kula
Kod szesnastkowy
Przykład 1
11000101 => 1100 0101
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 A
11 B
12 C
13 D
E
15 F
A 5
Przykład 2
7D
0111 1101

## Slide 8
Trochę podstawowych pojęć
Bitowa stopa błędów BER (Bit Errored Ratio)
Pakietowa stopa błędów PER (Packet Errored Ratio)
Sławomir Kula

## Slide 9
Trochę podstawowych pojęć
Utrata (zanik) sygnału LOS (Loss Of Signal)
Utrata pakietów PLR (Packet Loss Ratio)
Brak lub zbyt mała moc sygnału odbieranego.
Stopa pakietów, które nie docierają do odbiornika
lub są obarczone zbyt dużą liczbą błędów.
Sławomir Kula

## Slide 10
Trochę podstawowych pojęć
Sieć telekomunikacyjna
System teletransmisyjny (transportowy)
Topologia sieci
Architektura sieci
Zbiór zasad stanowiących podstawę szczególnej metody transmisji
między dwoma lub wieloma punktami w sieci.
Urządzenia połączone za pomocą mediów transmisyjnych,
umożliwiające przesyłanie sygnałów w celu realizacji
usług telekomunikacyjnych.
Struktura połączeń urządzeń sieciowych za pomocą mediów.
Ustalone zasady przesyłania sygnałów w sieci o danej topologii.
Sławomir Kula

## Slide 11
Cyfrowe systemy i sieci
transportowe (teletransmisyjne)
Sławomir Kula

## Slide 12
Wymagania
Bezbłędny przesył strumienia bitów od nadawcy do odbiorcy
W przypadku przesyłania sygnałów cyfrowych klienta zachowanie parametrów czasowych (częstotliwości i fazy)
Minimalizacja opóźnienia
Niezawodność
Sławomir Kula

## Slide 13
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
Zniekształcenia i zakłócenia
Postać fizyczna
Postać informacyjna
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Postać fizyczna
sygnału cyfrowego
w nadajniku
Postać fizyczna
sygnału cyfrowego
w odbiorniku
Postać informacyjna a postać fizyczna
transmitowanych sygnałów
Sławomir Kula

## Slide 14
Multipleksacja
(zwielokrotnianie)
Sławomir Kula

## Slide 15
Techniki multipleksacji (zwielokrotniania)
- łączenie wielu sygnałów w jeden sygnał zbiorczy
Sławomir Kula
FDM – zwielokrotnianie w dziedzinie częstotliwości (Frequency Devision Multiplexing)
TDM – zwielokrotnianie w dziedzinie czasu (Time Devision Multiplexing)
WDM – zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali (Wavelenght Devision Multiplwexing)

## Slide 16: Uogólniona procedura ramkowania (GFP) - idea
Ramka
Ramki puste 4B
Strumienie bajtów sygnałów
multipleksowanych
Sławomir Kula
GFP – (Generic Framing Procedure)

## Slide 17
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Generowanie nadawanego sygnału
multipleksacja
demultipleksacja
Sławomir Kula

## Slide 18
Struktury informacyjne
Ramka n Ramka n+1 Ramka n+2 Ramka n+3
Pakiet
A Pakiet B Pakiet C
Ramki
Pakiety
Komórka n Komórka n+1 Komórka n+2 Komórka n+3
Komórki
nieramkowane strumienie bitów
Sławomir Kula

## Slide 19
Odwzorowanie
(mapping)
Sławomir Kula

## Slide 20
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Odwzorowanie
mapping
Odwzorowanie odwrotne
demapping
Generowanie nadawanego sygnału
Sławomir Kula
Odwzorowanie (mapping, mapowanie) – przydzielanie miejsca w strukturze informacyjnej (np. ramce) bitom lub bajtom sygnału odwzorowywanego (klienta)

## Slide 21
Generowanie nadawanego sygnału - mapping
Ramka
Ramki puste 4B
Strumienie bajtów sygnałów
multipleksowanych
Sławomir Kula

## Slide 22
Wykrywanie
i korygowanie błędów
Sławomir Kula

## Slide 23
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Kodowanie kanałowe
Dekodowanie
Generowanie nadawanego sygnału
Sławomir Kula
Kodowanie kanałowe ma na celu wykrywanie i/lub usuwanie błędów
Wprowadzonych w kanale przesyłowym

## Slide 24
Kody parzystości
Wiadomość (ciąg bitów):
Wiadomość kodowana:
Przykład
Kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Litera „a” : 1100001+1
Sławomir Kula

## Slide 25
Kody BIP-n
BIP – przeplotowa kontrola parzystości (Binary Interleaved Parity)
Wiadomość (ciąg bitów):
Podział wirtualny na n bloków:
Wiadomość kodowana:
Sławomir Kula

## Slide 26
Kody parzystości
- Kody parzystości, nie pozwalają wykrywać błędów, jeżeli ich liczba jest parzysta, w przypadku niezgodności parzystości nie wiadomo ile błędów jest.
- To samo dotyczy kodów BIP-n.
Sławomir Kula
Przykład
101110111001 101000111001
Informacja o parzystości obliczona parzystość w odbiorniku
Wystąpiły dwa błędy, których nie wykrywamy.

## Slide 27
Uodparnianie na błędy
Sławomir Kula

## Slide 28
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Generowanie nadawanego sygnału
Przeplot
Rozplot
Sławomir Kula
Przeplot (interleaving) – operacja, której celem jest rozproszenie błędów, tak by nie były skumulowane.

## Slide 29
Przeplot - interleaving
M
k
Przed przeplotem
Po przeplocie
i
Przeplotowi podlega N bloków X (np. ramek, pakietów), każdy składa się z K elementów
(np. bitów, bajtów). Po przeplocie jest M bloków Y, każdy z nich składa się z I elementów.
Głębokość przeplotu D – liczba N bloków podlegających przeplotowi.
Sławomir Kula

## Slide 30
Przeplot - interleaving
Przeplot stosuje się po operacji kodowania kanałowego.
Przeplot powoduje „rozrzucenie” błędów przez co wzrasta
skuteczność ich wykrywania i usuwania.
3. Im większa głębokość przeplotu, tym większa skuteczność
wykrywania i usuwania błędów.
4. Im większa głębokość przeplotu tym większe opóźnienie
on wprowadza.
5. Im dłuższe są serie błędów, tym głębokość przeplotu powinna
być większa.
Sławomir Kula

## Slide 31
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Generowanie nadawanego sygnału
Przeplot
Rozplot
Sławomir Kula

## Slide 32
Skrambling
Sławomir Kula

## Slide 33
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Generowanie nadawanego sygnału
Skrambling
Deskrambling
Sławomir Kula
Skrambling – operacja, której celem jest nadanie strumieniowi bitów cech jak najbardziej zbliżonych do szumu białego.
11111111 00011010 00011010 11111111
skrambler
deskrambler
Przykład

## Slide 34
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Generowanie nadawanego sygnału
Multipleksacji
Odwzorowanie
Kodowanie kanałowe
Przeplot
Skrambling
Demultipleksacja
Demapping
Dekodowanie
Roplot
Deskrambling
Sławomir Kula

## Slide 35
Kodowanie liniowe
- postać fizyczna sygnałów
Sławomir Kula

## Slide 36
Konwersji bitów na wybrane kody liniowe
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
NRZ
RZ
AMI
HDB-3
CMI
Sławomir Kula

## Slide 37
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
B
B I0
AMI II
nB mB
Konwersji bitów na kody liniowe nBmB
Sławomir Kula

## Slide 38
10 11 10 00 01 11
2B1Q
+3A
+A
-A
-3A
Kod liniowy 2B1Q
Sławomir Kula

## Slide 39
A
φ(t)
x (t)
Q
x (t)
I
.
Modulacja QAM
Sławomir Kula

## Slide 40
q
i
QAM -16
Różna amplituda,
jednakowa faza
q
i
Jednakowa amplituda,
różna faza
1111
1110
1101
1100
1001
1010
1011
1000
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1111
1110
1101
1100
1001
1010
1011
1000
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
Modulacja QAM
Przykład
Sławomir Kula

## Slide 41
f
Modulacja OFDM/DMT
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexng
DMT – Discret Multi-Tone
Sławomir Kula

## Slide 42
Klient
Nadajnik
Kanał
przesyłowy
Odbiornik
Klient
błędy
Strumienie bitów
ze źródeł
Strumienie bitów
do klienta (-ów)
Sygnał cyfrowy
Sygnał cyfrowy
Generowanie nadawanego sygnału
Multipleksacji
Odwzorowanie
Kodowanie kanałowe
Przeplot
Skrambling
Konwersja na sygnał liniowy
Demultipleksacja
Demapping
Dekodowanie
Rozplot
Deskrambling
Konwersja na sygnał źródłowy
Sławomir Kula

## Slide 43
Synchronizacja
struktur informacyjnych
Sławomir Kula

## Slide 44
Odbiornik, jeżeli nawet poprawnie odbiera przesyłane bity, to aby znać ich przeznaczenie musi znać ich położenie w strukturze informacyjnej.
Przykład
Jeżeli przesyłane strumienie bitów tworzą ramki, to odbiornik musi wiedzieć, gdzie jest początek ramki.
Proces wykrywania początku struktury informacyjnej (np. ramki, pakietu) nazywa się fazowaniem, albo synchronizacją struktury informacyjnej (ramki, pakietu). Opiera się on na pewnym algorytmie.
Fazowanie struktur informacyjnych opiera się na wstawieniu do niej pewnej, znanej odbiornikowi sekwencji bitów. Sekwencja taka nazywa się wzorem fazowania.
Sposoby fazowania (synchronizacji)
struktur informacyjnych
Sławomir Kula

## Slide 45
Rodzaje wzorów fazowania (synchronizacji)
struktur informacyjnych
Wzór fazowania
Statystyczne
cechy strumienia
bitów
Wzór fazowania
niezmienny
w czasie
Wzór fazowania
zmienny w czasie
Wzór fazowania
skupiony
Wzór fazowania
rozproszony
Wzór fazowania
dodany
Wzór fazowania
wewnętrzny
Sławomir Kula

## Slide 46
Wzór fazowania (wzór synchronizacji)
Wymagania:
jak największa liczba bitów wzoru
liczba „0” i „1” identyczna albo prawie identyczna
prawdopodobieństwo pojawienia się w przesyłanym
strumieniu bitów sekwencji identycznej ze wzorem
fazowana powinno być jak najmniejsze
„0” lub „1” przed lub po wzorze fazowanie nie może
z częścią wzoru tworzyć sekwencji identycznej, jak
wzór fazowania
Sławomir Kula

## Slide 47
Wzór fazowania stały
Przykład
00011011
10011011
00110110
00110111
Sekwencje niezgodne
ze wzorem fazowania
Wzór fazowania: 0011011
Sławomir Kula

## Slide 48
Stan poszukiwania
wzoru fazowania
A1
Stan synchronizmu
A2
A3
P1
P2
P3
Stany przed alarmowe
Stany potwierdzania
Algorytm fazowanie struktur informacyjnych
Sławomir Kula

## Slide 49
Zgodność sekwencji ze wzorem fazowania
Odległość Hamminga; liczba pozycji o różnej wartości logicznej
dwóch porównywanych równolicznych sekwencji bitów.
Przykład
11110000
10010000
Odległość Hamminga wynosi 2.
Odebrana sekwencja bitów uznawana jest za zgodną ze wzorem
fazowania, w zależności od rozwiązania, gdy:
- odległość Hamminga jest równa zero,
- odległość Hamminga nie jest większa od pewnej ustalonej.
Sławomir Kula

## Slide 50
Synchronizacja
czasu, częstotliwości i fazy
Sławomir Kula

## Slide 51
Synchronizacja czasu, częstotliwości i fazy
Sławomir Kula
Synchronizacja czasu
Synchronizacja częstotliwości
i fazy
Synchronizacja częstotliwości,
brak synchronizacji fazy

## Slide 52
Sygnał czasu rzeczywisty i idealny
T(t)
T(t)
Tref (t)
t
x (t0)
t0
Sławomir Kula

## Slide 53
Konsekwencje braku synchronizacji
częstotliwości i fazy
Sławomir Kula
czas
czas

## Slide 54
Brak synchronizacji częstotliwości
Mux
A
Mux
B
Zegar A
EC
EC
X
Zegar B
Sławomir Kula
EC – zegar wewnętrzny urządzenia (Equipment Clock)
MUX - multiplekser

## Slide 55
Synchronizacja częstotliwości
zegarem zewnętrznym
Mux
A
Mux
B
Zegar
EC
EC
Sławomir Kula

## Slide 56
Używanie jednego źródła sygnału
synchronizacji częstotliwości
Mux
A
Mux
B
Zegar A
EC
EC
X
Mux
C
EC
Sławomir Kula

## Slide 57
Ilustracja fluktuacji fazy sygnału
UI pp= 1 UI
Okres fluktuacji fazy
amplituda [UI]
0,5
czas
czas
czas
1 UI
0,5 UI
Sławomir Kula
2π
τ
- 0,5

## Slide 58
Amplituda i częstotliwość fluktuacji fazy
UI pp= 1 UI
amplituda [UI]
0,5
-0,5
czas
Jrms
wander jitter
10 Hz
częstotliwość
fluktuacji fazy
Sławomir Kula

## Slide 59
59
Jakość sygnału synchronizacji
czas t
f (t)
T - przedział czasu obserwacji
f
nom
s - względna odchyłka częstotliwości
Sławomir Kula

## Slide 60
Wymagania na względną odchyłkę
częstotliwości taktowania s dla zegarów różnych klas
Klasa zegara | Względna odchyłka częstotliwości s | Dokładność długookresowa
PRC | ≤ 10-11 | ≤10-11
SSU-A | 10-10 ÷ 10-11 | 10--9
SSU-B | 10-8 | 10-6
SEC | 4,6·10-6 | 4,6·10-6
Sławomir Kula

## Slide 61
Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Sieć operatora
D
Sieć operatora
A
Sieć operatora
B
Sieć operatora
C
a) master-slave
b) wzajemna
c) mieszana
zegar główny odniesienia
Dystrybucja sygnału zegarowego
Sławomir Kula

## Slide 62
pamięć buforowa (FIFO)
dolny adres
graniczny
górny adres
graniczny
zajęte komórki pamięci
wolne komórki pamięci
Wpis
nierównomierny
Średnia częstotliwość
wpisywania
Odczyt
równomierny
Częstotliwość odczytu
Wyrównywanie wahania fazy sygnału odbieranego
Sławomir Kula
FIFO – First In First OUT

## Slide 63
Dopełnianie
Sławomir Kula

## Slide 64
pamięć buforowa (FIFO)
dolny adres
graniczny
górny adres
graniczny
zajęte komórki pamięci
wolne komórki pamięci
Wpis
nierównomierny
Średnia częstotliwość
wpisywania
Odczyt
równomierny
Częstotliwość odczytu
Wyrównywanie wahania fazy sygnału odbieranego
2)
3) dopełnianie dodatnie
Sławomir Kula

## Slide 65
Dopełnianie
dopełnianie zerowe
ZJ – zero justification NJ – negative justification PJ – positive justification
dopełnianie dodatnie
dopełnianie ujemne
bity/bajty odbierane bity/bajty dopełniania bity/bajty dopełniania
zmiennego stałego
bity/bajty sterowania dopełnianiem ramka
Sławomir Kula

## Slide 66
Systemy teletransmisyjne
Sławomir Kula

## Slide 67
Cyfrowe systemy teletransmisyjne
PDH – Cyfrowe systemy hierarchii plezjochronicznej
(Plesiochronous Digital Hierarchy)
SDH – Cyfrowe systemy hierarchii synchronicznej
(Synchronous Digital Hierarchy
SONET – synchroniczne sieci optyczne
(Synchronous Optical NETwork)
OTH – Optyczna Hierarchia Transportowa
(Optical Transport Hierarchy)
SyncE – synchroniczny Ethernet
(Synchronous Ethernet)
Sławomir Kula
System teletransmisyjny – zbiór zasad stanowiących podstawę
szczególnej metody transmisji

## Slide 68
Trochę podstawowych pojęć
ppm (per milion)
Liczba zdarzeń, bitów, cząstek na milion.
dB (decybel)
dBm
Sławomir Kula

## Slide 69
PDH
Sławomir Kula

## Slide 70
Techniki multipleksacji
Sławomir Kula

## Slide 71
Hierarchia europejska PDH
30 x 64 kb/s
E1
E2
E3
E4
E5*
2,048 Mb/s
8,448 Mb/s
34,368 Mb/s
139,264 Mb/s
564,992 Mb/s
4xE2
4xE1
4xE3
4xE4
Sławomir Kula

## Slide 72
I1
I2
I3
I4
MUX E1
MUX E1
MUX E1
MUX E1
f4
f3
f1
f2
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
MUX E2
DEMUX E2
Bity
systemowe
Bity
systemowe
I4
I3
I2
I1
Multipleksacji i demultipleksacji E2
… I4 I3 I2 I1 …
Sławomir Kula
1

## Slide 73
Struktura ramki systemu PDH drugiego rzędu
1 1 1 1 0
bity wzoru
fazowania
1 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 209 210 211 212
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
Numer bitu
sekcja 1
sekcja 2
sekcja 3
sekcja 4
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
C1 C2 C3 C4
C1 C2 C3 C4
C1 C2 C3 C4
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
bity sygnałów
wejściowych E1
bity dopełniania
A X
bity alarmu
i nadzoru
x
bity sterowania
dopełnianiem
Sławomir Kula

## Slide 74
Multipleksacja sygnałów w systemach PDH drugiego rzędu
I1
I2
I3
I4
MUX E1
MUX E1
MUX E1
MUX E1
f4
f3
f1
f2
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
MUX E2
DEMUX E2
Bity
systemowe
Bity
systemowe
I4
I3
I2
I1
1 1 1 1 0
1 0 0 0 0
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
sekcja 1
sekcja 2
sekcja 3
sekcja 4
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
B1 B2 B3 B4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
C1 C2 C3 C4
C1 C2 C3 C4
C1 C2 C3 C4
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
A X
x
… A X 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 …
Sławomir Kula

## Slide 75
I1
I2
I3
I4
MUX E1
MUX E1
MUX E1
MUX E1
f4
f3
f1
f2
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
MUX E2
DEMUX E2
Bity
systemowe
Bity
systemowe
I4
I3
I2
I1
Multipleksacja i demultipleksacja E2
… I4 I3 I2 I1 …
Bity systemowe
I1
I2
I3
I4
Kanał
o przepustowości E2
Sławomir Kula

## Slide 76
Multipleksacja sygnałów w systemach PDH
drugiego rzędu
I1
I2
I3
I4
MUX E1
MUX E1
MUX E1
MUX E1
f4
f3
f1
f2
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
MUX E2
DEMUX E2
Bity
systemowe
Bity
systemowe
I1
I2
I3
I4
Sławomir Kula

## Slide 77
Dopuszczalna odchyłka przepływności
= 2,048 Mb/s
= 8,448 Mb/s
Sławomir Kula

## Slide 78
Zamiana ppm na b/s
Przykład 1: w przypadku sygnałów E1 mamy:
2,048 Mb/s ± 50 ppm = 2,048 Mb/s ± 50 · 2,048 b/s
= 2,048 Mb/s ± 102,4 b/s
Skrót ppm: pulses per million
Sławomir Kula

## Slide 79
Zamiana b/s na ppm
Przykład 2: zamienić odchyłkę podaną w b/s
na ppm w przypadku sygnału 10 Mb/s ± 200 b/s
10 Mb/s ± 200/10 ppm = 10 Mb/s ± 20 ppm
Sławomir Kula

## Slide 80
I1
I2
I3
I4
MUX E1
MUX E1
MUX E1
MUX E1
f4
f3
f1
f2
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
MUX E2
DEMUX E2
Bity
systemowe
Bity
systemowe
I4
I3
I2
I1
Multipleksacja i demultipleksacja E2
… I4 I3 I2 I1 …
Bity systemowe
I1
I2
I3
I4
Kanał
o przepustowości E2
Sławomir Kula

## Slide 81
Maksymalna pojemność (przepustowość)
kanału dla sygnału wejściowego
Dopełnienie pojemności
(bity R)
Wymagana przepustowość
dla i-tego sygnału wejściowego
(bity Ii)
Dopełnianie dodatnie
Bi =
Ii
R
Sławomir Kula

## Slide 82
Multipleksacja sygnałów w systemach PDH
drugiego rzędu
I1
I2
I3
I4
MUX E1
MUX E1
MUX E1
MUX E1
f4
f3
f1
f2
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
DEMUX E1
MUX E2
DEMUX E2
Bity
systemowe
Bity
systemowe
I1
I2
I3
I4
1 1 1 1 0
1 0 0 0 0
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
sekcja 1
sekcja 2
sekcja 3
sekcja 4
I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
R R R I1 I2 I3 I4 I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
I1 I2 I3 I4
A X
x
I3
C1 C2 C3 C4
C1 C2 C3 C4
C1 C2 C3 C4
Sławomir Kula

## Slide 83
SDH
Sławomir Kula

## Slide 84
Sieci synchroniczne, a sieci plezjochroniczne
Clock
Clock 1
Clock 2
Clock n
Sieć zsynchronizowana
Zegary
Nie są zsynchronizowane
Sławomir Kula

## Slide 85
SDH
Synchronous Digital Hierarchy
SONET
Synchronous Optical NETwork
Sławomir Kula

## Slide 86
Cel stworzenia systemów i sieci SDH
Transport sygnałów o dowolnych przepływnościach
Poprawa jakości transmisji
Wyeliminowanie konieczności wielokrotnej multipleksacji i demultipleksacji
Efektywne zarządzanie i nadzorowanie sieci
Wprowadzenie efektywnego mechanizmu
protekcji i restoracji sieci
Łatwość rekonfiguracji sieci
Zmniejszenie energochłonności
Ujednolicenie standardów
Sławomir Kula

## Slide 87
sygnał
zewnętrzny
sygnał
zewnętrzny
element tranzytowy
element brzegowy (początkowy albo końcowy)
ścieżka
odwzorowanie
odwzorowanie odwrotne
Sieć SDH
inne elementy sieci SDH
Idea systemów SDH
Sławomir Kula

## Slide 88
sygnał
zewnętrzny
sygnał
zewnętrzny
element tranzytowy
element brzegowy (początkowy albo końcowy)
ścieżka
odwzorowanie
odwzorowanie odwrotne
Sieć SDH
inne elementy sieci SDH
Idea systemów SDH
sygnał liniowy
(synchroniczny)
Sławomir Kula

## Slide 89
Przepływność [Mbit/s] | SONET |  | SDH
 | Sygnał elektryczny | Sygnał optyczny | 
51,84 | STS-1 | OC-1 | STM-0
155,52 | STS-3 | OC-3 | STM-1
622,08 | STS-12 | OC-12 | STM-4
2488,32 | STS-48 | OC-48 | STM-16
9953,28 | STS-192 | OC-192 | STM-64
39813,12 | STS-768 | OC-768 | STM-256
Przepływności sygnałów liniowych SONET i SDH
Sławomir Kula

## Slide 90
W jaki sposób są tworzone sygnały STM-N?
C-m
sygnał zewnętrzny
VC-m
TU-m
TU-m
TU-m
VC-n
AU-n
AU-n
AU-n
STM-N
TUG 2/3
AUG N
C-n
sygnał zewnętrzny
m= 11, 12, 2 albo 3
n= 3 albo 4
N=1, 4, 16, 64 albo 256
C – kontener
VC – kontener wirtualny
TU – jednostka składowa (podrzędna)
TUG – grupa jednostek składowych
AU – jednostka administracyjna
AUG – grupa jednostek administracyjnych
STM – synchroniczny moduł transportowy
albo
Sławomir Kula

## Slide 91
91
AU-4-256c
AU-4-64c
AU-4-16c
AU-4-4c
C-11
C-12
C-2
C-3
C-4
VC-4
AU-4
C-4-4c
C-4-16c
C-4-64c
C-4-256c
VC-4-4c
VC-4-16c
VC-4-64c
VC-4-256c
VC-11
VC-12
VC-2
TU-2
TU-12
TU-11
TUG-2
TUG-3
VC-3
TU-3
VC-3
AU-3
AUG-1
AUG-4
AUG-16
AUG-64
AUG-256
STM-256
STM-64
STM-16
STM-4
STM-1
STM-0
x4
x3
x1
x7
x3
x3
x4
x4
x4
x4
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
zwielokrotnianie
ustawianie wskaźnika
x7
x1
Struktura zwielokrotniania według standardu ITU

## Slide 92
AUG-N
RSOH
MSOH
9N kolumn
261N kolumn
3 wiersze
5 wierszy
1 wiersz
Wskaźnik PTR
Struktura ramek modułów transportowych STM-N
ramka modułu STM-N
ramka modułu STM-N
ramka modułu STM-N
bit
Sławomir Kula
RSOH – nagłówek sekcji regeneracji (Regenarator Section OverHead
MSOH – nagłówek sekcji multipleksacji (Multiplexing Section OverHead

## Slide 93
A
R1
R2
B
C
D
RS
RS
RS
RS
MS
MS
MS
HOP
HOP
LOP
droga cyfrowa
R1, R2 – regeneratory
A,B,C,D – krotnice lub przełącznice
RS – sekcja regeneracji
MS – sekcja multipleksacji
HOP – ścieżka wyższego rzędu
LOP – ścieżka niższego rzędu
RS
Ilustracja podstawowych pojęć sieciowych
Sławomir Kula

## Slide 94
A1
A1
A1
A2
A2
A2
J0
X
X
B1
D1
D2
D3
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
E1
F1
X
X
AU - PTR
Pole użytkowe
B2
B2
B2
K1
K2
D4
D5
D6
D12
D11
D10
D7
D8
D9
E2
S1
X
X
M1
9 kolumn
261 kolumn
9 wierszy
Ramka modułu transportowego STM-1
Sławomir Kula

## Slide 95
AU-PTR
A1
A1
A1
A2
A2
A2
J0
X
X
X
X
X
X
B1
Δ
B2
B2
B2
D1
D2
D3
D4
D10
D11
D12
D5
D6
D7
D8
D9
S1
K1
K2
E2
E1
F1
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
M1
Bajty bez przeznaczenia
Nagłówek modułu transportowego STM-1
Sławomir Kula

## Slide 96
MUX
A
MUX
B
MUX
C
R
VC-4
VC-4
VC-4
VC-4
VC-4
STM-1
Przesyłanie sygnałów w sieci SDH
Sławomir Kula

## Slide 97
AU-PTR
A1
A1
A1
A2
A2
A2
J0
X
X
X
X
X
X
B1
Δ
B2
B2
B2
D1
D2
D3
D4
D10
D11
D12
D5
D6
D7
D8
D9
S1
K1
K2
E2
E1
F1
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
M1
Bajty bez przeznaczenia
Nagłówek modułu transportowego STM-1
Sławomir Kula

## Slide 98
STM-1
A1 A1 A1
blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 blok 8
bajt
bit
270 kolumn
9 wierszy
Zasada podziału ramki STM-1 na bloki
Sławomir Kula
BIP-8 – przeplotowa kontrola parzystości

## Slide 99
MUX
A
MUX
B
MUX
C
R
VC-4
VC-4
VC-4
VC-4
VC-4
STM-1
Przesyłanie sygnałów w sieci SDH
Sławomir Kula

## Slide 100
Przeznaczenie bajtu S1
Zawartość binarna bajtu S1, bity b5÷b8 | Opis
0000 | Jakość nieznana
0010 | Jakość zegara PRC (G.811)
0100 | Jakość zegara SSU-A
1000 | Jakość zegara SSU-B
1011 | Jakość zegara SEC (G.813)
1111 | Nie używać do synchronizacji
Pozostałe | Rezerwa
Sławomir Kula

## Slide 101
VC-4
VC-4 # n-1
STM-1
POH
VC-4 # n
H1
H2
adres
J1
Adresowanie położenia kontenera VC-4
Sławomir Kula

## Slide 102
Sławomir Kula
B
C
A
fA
fC
STMA-1
STMB-1
fB
VC-4
VC-4
Tranzyt kontenera VC-4 przez element sieci

## Slide 103
Sławomir Kula
B
C
A
fA
fC
fwe
STMA-1
STMB-1
fwy
fB
Pd
Pg
FIFO
VC-4
VC-4
Tranzyt kontenera VC-4 przez element sieci

## Slide 104
fwe
fwy
Pd
Pg
FIFO
Dopełnianie
ujemne
Dopełnianie
dodatnie
24 bajty
24 bajty
Czas
Zmiana stopnia zajętości pamięci FIFO w czasie

## Slide 105
fwe
fwy
Pd
Pg
FIFO
fwy
VC-4
czas
9 261 bajtów
9 bajtów 261 bajtów
Pamięć:
RSOH, AU-PTR,
MSOH
R
R
R
Tworzenie modułu STM-1 – brak dopełnienia

## Slide 106
VC-4
czas
9 261 bajtów
9 bajtów 261 bajtów
6 264 bajty
3 bajty z VC-4
fwe
fwy
Pd
Pg
FIFO
Pamięć:
RSOH, AU-PTR,
MSOH
fwy
Tworzenie modułu STM-1 – dopełnianie ujemne

## Slide 107
VC-4
czas
9 261 bajtów
9 bajtów 261 bajtów
12 258 bajtów
R
R
R
R
R
R
3 bajty R
fwe
fwy
Pd
Pg
FIFO
Pamięć:
RSOH, AU-PTR,
MSOH
fwy
Tworzenie modułu STM-1 – dopełnianie dodatnie

## Slide 108
Urządzenia sieci SDH
Sławomir Kula

## Slide 109
Regeneratory
STM-N
STM-1
STM-1
STM-1
LM
STM-N
LM
regenerator
STM-1
STM-1
STM-1
Sławomir Kula

## Slide 110
Multipleksery końcowe - TM
STM-N
1,5 Mb/s
2 Mb/s
6 Mb/s
34 Mb/s
45 Mb/s
140 Mb/s
DQDB
FDDI
GbE
inne
140 Mb/s
140 Mb/s
140 Mb/s
140 Mb/s
STM-4
TM
TM
a)
b)
Sławomir Kula

## Slide 111
Multipleksery liniowe - LM
STM-N
STM-M
LM
STM-4
STM-1
LM
a)
b)
STM-M
STM-M
STM-1
STM-1
STM-1
Sławomir Kula

## Slide 112
Multipleksery transferowe - ADM
STM-N
STM-N
STM-N
STM-N
Sygnały spoza sieci
SDH
STM-M
ADM
ADM
Sławomir Kula

## Slide 113
Przykłady konfiguracji matryc przełączania
STM-N
ADM
STM-N
W
E
STM-N
ADM
STM-N
W
E
STM-N
ADM
STM-N
W
E
STM-N
ADM
STM-N
W
E
D/I PROT W
D/I bidirectional W
PASS THROUGH
BRIDGE
Sławomir Kula

## Slide 114
Transkrotnica (transmultiplekser)
STM-N
STM-N
AU-3
TU-3
Transkrotnica
Sławomir Kula

## Slide 115
Przełącznice cyfrowe SDXC
STM-N
STM-N
STM-1
STM-1
140 Mb/s
1,5 Mb/s
2 Mb/s
6 Mb/s
34 Mb/s
45 Mb/s
140 Mb/s
SDXC
SDXC
4/4
4/3/1
a)
b)
Sławomir Kula

## Slide 116
Struktury sieci SDH
Sławomir Kula

## Slide 117
Warstwowa struktura sieci transmisyjnej
Warstwa
lokalno-dostępowa
Warstwa
szkieletowa (transportowa)
Sławomir Kula

## Slide 118
Połączenia punkt-punkt
tor roboczy
tor rezerwowy
Protekcja 1+1
Protekcja 1:N (N=3)
a)
b)
Sławomir Kula

## Slide 119
Pierścień jednokierunkowy
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
A
C
D
B
E
A-C C-A
ścieżki
ścieżka
A-C C-A
STM-N
Brak awarii
Sławomir Kula

## Slide 120
Pierścień jednokierunkowy
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
A
C
D
B
E
A-C C-A
ścieżki
ścieżka
A-C C-A
STM-N
Uszkodzenie
przęsła
X
Sławomir Kula

## Slide 121
Pierścień dwukierunkowy - dwutorowy
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
A
C
D
B
E
A-C C-A
ścieżki
ścieżka
A-C C-A
STM-N
Brak awarii
Sławomir Kula

## Slide 122
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
A
C
D
B
E
A-C C-A
ścieżki
ścieżka
A-C C-A
STM-N
Uszkodzenie
przęsła
X
Pierścień dwukierunkowy dwutorowy
Sławomir Kula

## Slide 123
Pierścień dwukierunkowy czterotorowy
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
matryca
matryca
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
matryca
matryca
X
Brak awarii
Uszkodzenie
odbiornika
Sławomir Kula

## Slide 124
Rozkład ścieżek w pierścieniu
b) Rozkład jednorodny
a) Rozkład do sąsiedniego węzła
c) Rozkład z węzłem centralnym
Sławomir Kula

## Slide 125
Względne wykorzystanie przepustowości
względne wykorzystanie
przepustowości pierścienia
STM-N
Sławomir Kula

## Slide 126
Rozkład ścieżek w pierścieniu
Rozkład do sąsiedniego węzła – pierścień dwukierunkowy
Sławomir Kula

## Slide 127
Efektywność tworzenia ścieżek w pierścieniu
M - liczba węzłów
Γ -względne wykorzystanie
przepustowości pierścienia
2 3 4 5 6 7 8 9
4
2
Pierścień dwukierunkowy
rozkład ścieżek a)
Sławomir Kula

## Slide 128
Rozkład ścieżek w pierścieniu
Rozkład z węzłem centralnym
=1
Sławomir Kula

## Slide 129
Efektywność tworzenia ścieżek w pierścieniu
M - liczba węzłów
Γ -względne wykorzystanie
przepustowości pierścienia
2 3 4 5 6 7 8 9
4
2
Pierścień dwukierunkowy
rozkład ścieżek a)
Pierścień dwukierunkowy
rozkład ścieżek b)
Pierścienie: dwukierunkowy
i jednokierunkowy
rozkład ścieżek c)
Sławomir Kula

## Slide 130
Struktura kratowa
SDXC
SDXC
SDXC
SDXC
SDXC
A
B
C
D
E
A-D
ścieżki
D-A
A-D
ścieżki
D-A
Sławomir Kula

## Slide 131
Protekcja – w sieci dwie ścieżki są tworzone na stałe,
jedna robocza, druga rezerwowa, dostępna w razie
potrzeby tylko dla sygnału przesyłanego ścieżką
roboczą, przełączanie na rezerwę jest automatyczne
i szybkie, zwykle poniżej 50 ms.
Restoracja – brak dedykowanej ścieżki rezerwowej, w sieci
jest pewna liczba nieużywanych ścieżek,
które mogą być użyte w razie potrzeby,
o utworzeniu połączenia drogą rezerwową
decyduje system zarządzania siecią,
przełączanie jest wolniejsze
Protekcja a restoracja
Sławomir Kula

## Slide 132
SyncE
Synchronous Ethernet
Sławomir Kula

## Slide 133
Synchroniczny Ethernet
Standardy ITU-T opracowane we współpracy z IEEE:
ITU-T Rec. G.8261 – architektura i wymagania na wander w sieci SyncE
ITU-T Rec. G.8262 – wymagania na zegary w sieci SyncE
ITU-T Rec. G.8264 – opis kanału ESMC (Ethernet Synchronization Messaging Channel)
Sławomir Kula

## Slide 134
Synchroniczny Ethernet
Sławomir Kula

## Slide 135
Wiadomość SSM w przypadku SyncE
Zegar Wiadomość Kod
Odpowiednik
w SDH
EEC 1 QL EEC 1 0xB SEC
EEC 2 QL EEC 2 0xA Typ IV
Typ IV – zegar klasy SEC opcja 2, tj. podtrzymanie nie 4,6 ppm,
lecz 20 ppm
Sławomir Kula

## Slide 136
Koniec części pierwszej
Sławomir Kula